## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块一 工业机器人编程基础
张爱红 主编

## Slide 3: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
[学习目标]
1. 熟悉ABB工业机器人的不同分类与系统组成；
2. 掌握ABB工业机器人的主要技术参数；
3. 培养爱国精神、科技自信自强信念。

## Slide 4: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
1.2.1 ABB工业机器人的种类
IRB标准系列工业机器人是瑞典机器人生产商ABB公司的产品。ABB工业机器人广泛应用在汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、机加工、医药、食品饮料等行业中。
1.按照机器人大小分类
ABB工业机器人可分为大、中、小型三类。
大型机器人可用于注塑机、压铸机、汽车发动机的上下料，从事电气电子产品壳盖类零部件的生产，也可用于平板显示器的搬运等。
中型机器人可实现高品质的研磨抛光和去毛刺、飞边，是零部件精加工的理想之选。
小型机器人是装配、小工件搬运、检验、测试等环节不可或缺的理想工具。

## Slide 5: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
2.按照机器人机械结构分类
按照机械结构的不同，ABB机器人主要有：直角坐标机器人、水平多关节SCARA型机器人、并联机器人和垂直多关节机器人。

## Slide 6: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
3.按照工业机器人使用功能分类
按照使用功能，ABB工业机器人可分为：搬运机器人、包装机器人、码垛机器人、喷涂机器人、焊接机器人、装配机器人等。

## Slide 7: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数

## Slide 8: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
1.2.2 ABB工业机器人的基本组成
ABB工业机器人主要由机器人本体、控制柜、示教盒和连接电缆等组成，其中连接电缆主要有电源电缆、示教器电缆、控制电缆和编码器电缆等。
1-IRB工业机器人本体；2-IRC控制柜；3-FlexPendant示教盒；4-配电箱；
5-电源电缆；6-示教盒电缆；7-编码器电缆；8-动力电缆

## Slide 9: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
1.工业机器人本体
本体是工业机器人完成作业任务的执行机构，包括机身、臂部、腕部、手部和传动部件等部分，有的机器人还有外部轴，例如行走机构。
（1）机身及行走机构：机身又称机座，是整个工业机器人的支持部分，具有一定的刚度和稳定性。机座有固定式和移动式两类，若机座不具备行走功能，则构成固定式机器人；若机座具备移动机构，则构成移动式机器人。
（2）臂部：手臂一般由大臂、小臂所组成，用来支撑腕部和手部，实现较大运动范围。
（3）腕部：腕部位于工业机器人末端执行器和臂部之间，腕部主要帮助手部呈现期望的姿态，扩大臂部运动范围。6轴关节型机器人WCP位于4、5、6轴的交点，是腕部回转的中心。
（4）手部：手部又称为末端执行器，是工业机器人执行任务的工具，一般安装于工业机器人末端法兰。根据应用功能不同，手部可以分为夹钳式、吸附式、专用手部工具和工具快换装置等多种形式。
（5）传动部件：包括各种驱动电机、减速器、齿轮、轴承、传动皮带等部件组成。

## Slide 10: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
工业机器人本体

## Slide 11: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
2.控制柜
控制柜为工业机器人的核心零部件之一，对工业机器人的控制性能起着决定性的影响。工业机器人控制功能主要包括控制机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹，操作顺序、动作时间控制和系统集成等。根据应用的不同，ABB工业机器人控制柜有标准单柜（图a）、组合柜（图b）、喷涂控制柜（图c）、紧凑型控制柜（图d）。

## Slide 12: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
机器人本体为IRB 120与1200，所配置的控制柜为紧凑型控制柜（IRC5 Compact）。紧凑型控制柜包括电源开关、模式切换旋钮、急停按钮、松抱闸按钮、伺服上电按钮等。SMB是串口测量板，其功能是将伺服电机轴端Resolver型绝对值编码器传过来的模拟量转换为数字信号，再传送给机器人控制柜，构成闭环伺服控制。
1-附加轴SMB连接；2-伺服电机供电连接；3-机器人SMB连接；4-主电路连接；5-电源开关；6-松抱闸按钮（仅用于IRB120机型）；
7-伺服上电按钮（自动模式下）；
8-急停按钮；9-模式旋钮；10-前盖板；
11-示教盒电缆连接接口

## Slide 13: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
3.示教盒
示教盒是人与工业机器人交互的平台，用于执行与操作工业机器人系统有关的许多任务，包括：编写程序、运行程序、修改程序、手动操作、参数配置、监控工业机器人状态等。
示教盒上分布有使能按键、触摸屏、触摸笔、急停按钮、操作杆和一些功能按钮。
A-与机器人控制柜连接；
B-触摸屏；
C-急停按钮；
D-操纵杆；
E-USB接口；
F-使能按键；
G-触摸笔；
H-恢复出厂设置按钮

## Slide 14: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
1.2.3 ABB工业机器人技术参数
工业机器人主要技术参数一般包括：自由度、定位精度、重复定位精度、工作范围、最大工作速度以及承载能力等。
1.自由度
自由度是指工业机器人所具有的独立坐标轴运动的数目。操作机的自由度多，机构运动的灵活性大，通用性强，但机构的结构也更复杂，刚性变差。

## Slide 15: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
2.精度
一般所说的工业机器人精度是指其定位精度与重复定位精度。
定位精度是指机器人手部实际达到位置和目标位置之间的差异。重复定位精度是关于精度的统计。
任何一台机器人即使在同一环境、同一条件、同一动作、同一命令之下，每一次动作的位置也不可能完全一致。重复定位精度是指各次不同位置平均值的偏差。若重复定位精度为±0.2mm，则指所有的动作位置停止点均在中心的左右0.2mm以内。在测试机器人的重复定位精度时，不同速度、不同方位下，反复试验次数越多，重复定位精度的评价就越准确。

## Slide 16: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
3.工作范围
工作范围是指机器人手臂末端或手腕中心（WCP）所能到达的所有点的集合，也叫做工作区域。由于末端执行器的形状和尺寸是多种多样的，为真实反映机器人的特征参数，一般工作范围是指不安装末端执行器时的工作区域。

## Slide 17: 单元二 ABB工业机器人分类、组成与技术参数
4.最大工作速度
不同厂家对最大工作速度规定的内容不尽相同，有的厂家定义为工业机器人主要自由度上最大的稳定速度，有的厂家定义为手臂末端最大的合成速度，一般在技术参数中加以说明。
机器人工作速度越高，工作效率也越高。但是工作速度与越高就要花费更多的时间去升速或降速，或者对工业机器人最大加速度变化率及最大减速度变化率的要求更高。
5.承载速度
承载能力是指工业机器人在工作范围内的任何位姿上所能承受的最大质量。
承载能力不仅取决于负载的质量，也与工业机器人运行速度和加速度的大小、方向有关。为安全起见，承载能力技术指标是指高速运行时的运行能力。
通常承载能力不仅指负载质量，也包括机器人末端执行器的质量。
6. ABB工业机器人主要技术参数

## Slide 18
谢 谢！