## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块一 工业机器人编程基础
张爱红 主编

## Slide 3: 单元三 ABB工业机器人基本操作
[学习目标]
1.掌握ABB示教器的基本操作方法；
2.具备工业机器人数据备份与恢复的能力；
3.培育执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神。

## Slide 4: 单元三 ABB工业机器人基本操作
1.3.1 ABB工业机器人示教器基本操作
1.示教器手动操作方式
一般采用左手握示教器，左手除拇指外的其余四指按在使能按钮上，右手进行屏幕和按钮的操作。使能按钮分为两挡，在手动状态下按下第一挡时，工业机器人将处于电机开启状态，此时信号灯亮，可对工业机器人进行手动操纵和程序调试。如果用力按下使能开关（第二挡），工业机器人将处于防护装置停止状态，此时信号灯灭，即使移动操纵杆机器人轴也不会运动。

## Slide 5: 单元三 ABB工业机器人基本操作
2.示教器上的硬件按钮
示教器上专用硬件按钮：
1-预设按键； 2-选择机械单元；
3-重定向或线性； 4-轴1-3或轴4-6；
5-切换增量； 6-步退按钮； 7-停止按钮；
8-步进按钮； 9-启动按钮

## Slide 6: 单元三 ABB工业机器人基本操作
3.触摸屏画面
（1）示教器初始画面
1-ABB菜单； 2-操作员窗口； 3-状态栏； 4-快速设置菜单

## Slide 7: 单元三 ABB工业机器人基本操作
（2）ABB菜单画面
按下示教器初始化画面的ABB菜单后，出现画面：

## Slide 8: 单元三 ABB工业机器人基本操作
4.机器人手动操纵
在ABB菜单画面按下手动操纵，进入手动操纵画面，该画面共分为四个区域：属性修改区、参数设定区、位置显示区与操纵杆方向区。

## Slide 9: 单元三 ABB工业机器人基本操作
手动操纵机器人运动有三种模式：单轴运动、线性运动和重定位运动。
（1）手动单轴运动
（2）手动线性运动
（3）手动重定位运动
线性运动并不能改变机器人手部的姿态，为了调整机器人手部姿态，需要手动操纵机器人进行重定位运动。

## Slide 10: 单元三 ABB工业机器人基本操作
（4）快速设置菜单画面
快速设置菜单提供了设置机器人手动操纵属性之间的快速切换方法，包括选择机械单元、增量、运行模式、步进模式、速度倍率和任务等，单击示教器液晶屏右下角 ，出现快速设置菜单。
1-机械单元；2-增量；3-运行模式；
4-单步模式；5-速度倍率；6-任务

## Slide 11: 单元三 ABB工业机器人基本操作
1.3.2工业机器人数据的备份与恢复
为了防止操作人员误删机器人系统文件、RAPID程序与系统参数，一般应对工业机器人系统等进行备份。当机器人系统无法正常启动时，可以通过已备份的系统文件进行恢复。一般系统备份文件只能用于当前机器人，具有唯一性，因此系统备份文件的命名也很重要。

## Slide 12: 单元三 ABB工业机器人基本操作
3.模块的单独备份与导入
在进行系统恢复时需要注意备份数据的唯一性，也就是无法将一台工业机器人的备份数据恢复到另一台机器人中。但在批量调试时，可将工业机器人的程序模块和输入/输出定义设置成通用的。此时可以采用单独导入程序模块和单独导入EIO文件的方式满足批量调试的需要。

## Slide 13
谢 谢！