## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块二 工业机器人I/O配置与应用
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
[学习目标]
1.了解ABB工业机器人I/O通信的种类；
2.掌握ABB工业机器人标准I/O板输入/输出的接线；
3.掌握ABB工业机器人标准I/O板的配置方法；
4.掌握ABB工业机器人标准I/O板信号的配置方法；
5.培育整体性、关联性系统思维的能力。

## Slide 4: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
2.1.1工业机器人I/O通信的种类
ABB工业机器人具有丰富的I/O通信接口，可以便捷地实现与周边设备通信。这些常见接口包括：
ABB标准通信接口、现场总线通信接口与数据通信接口。
1.本地I/O通信
本地IO模块是工业机器人控制柜里常见的模块之一，可用于数字量或模拟量的输入/输出控制。
2.现场总线通信
现场总线主要用于解决工业现场的智能化仪表、控制器、执行机构等智能现场设备间的数字通信问题，是工业机器人系统集成的有效手段。
3.网络通信
网络通信主要包括：Socket、PC SDK、Robot Web Service、OPC、Robot Message Queue等。网络通信可以以字符串的形式发送各种数据，也可以一次将各种数据以特定形式打包后发送。

## Slide 5: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
2.1.2 ABB工业机器人标准I/O板
ABB标准I/O板可提供常用的数字输入/输出（DI/DO），模拟输入/输出信号（AI/AO）。ABB工业机器人也可以选用标准的ABB PLC，省掉了原来与外部PLC通信设置的步骤，并可在机器人示教器上实现与PLC相关的操作。
1.标准I/O板-DSQC651
DSQC651板主要提供8个数字输入，8个数字输出以及2个模拟输出信号的处理，一般挂在DeviceNet网络上，需要设定模块在网络上的地址。
A-数字信号指示灯；B-数字输出接口（X1）；C-模拟输出接口（X6）
D- DeviceNet总线通信接口（X5）；E-数字输入接口（X3）

## Slide 6: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
（1）数字输出接口（X1）
数字输出接口（X1）针脚从左向右依次为1、2…9、10；其中：1～8对应于输出通道1～通道8（PNP类型），9、10则分别接至外部供电电源的0V与+24V端。地址分配从32开始，输出地址编址为32～39。
DSQC651板上的数字输出接口（X1）

## Slide 7: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
（2）数字输入接口（X3）
数字输入接口（X3）针脚从右向左依次为1，2，…8，9；1～8对应于输入通道1～通道8（PNP类型），9则接至外部电源0V端，10脚未定义。地址分配从0开始，因此输入地址编址为0～7。
DSQC651板上的数字输入接口（X3）

## Slide 8: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
（3）模拟输出接口（X6）
模拟输出接口（X6）针脚从左向右依次为1，2，…5,6；其中：1～3未定义；5、6分别为模拟输出通道1（AO1）与通道2（AO2），4为0V端。模拟输出的电压范围为0～+10V，AO1的分配地址为0～15，AO2的分配地址为16～31。
DSQC651板上的模拟输出接口（X6）

## Slide 9: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
（4）DeviceNet总线通信接口（X5）
DeviceNet总线通信接口（X5）针脚从右向左依次为1，2，…10,12；其中：1～5与总线通信相关，2、4分别为CAN_Low、CAN_High信号线，3为屏蔽线，1、5分别为0V、+24V端；6～12与模块总线地址定义相关，其中：6为GND地址公共端，7～12分别为模块总线地址的位0～位5。若设置模块的地址为10，可将8，10脚的跳线剪去，使端子8、10不与地（GND）接通。
DeviceNet总线通信接口（X5）

## Slide 10: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
2.标准I/O板-DSQC652
DSQC652板主要提供16个数字输入，16个数字输出的信号处理。其设定模块总线地址的方法与DSQC651相同。
A-数字信号指示灯；
B-数字输出接口（X1、X2）；
C- DeviceNet总线通信接口（X5）；
D-数字输入接口（X3、X4）
ABB机器人DSQC652板

## Slide 11: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
（1）数字输出接口（X1、X2）
DSQC652板上的数字输出接口（X1、X2），X1针脚从左向右依次为1，2，…7，8，9，10；其中：1～8对应于输出通道1～通道8，9、10分别接至外部供电电源的0V与+24V端；X2针脚从左向右依次为1，2，…7，8，9，10；其中：1～8对应于输出通道9～通道16，9、10分别接至外部供电电源的0V与+24V端。地址分配从0开始，因此输出地址编址为0～15。
DSQC652板上的输出接口（X1～X2）

## Slide 12: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
（2）数字输入接口（X3、X4）
DSQC652板上的数字输入接口（X3、X4），X3针脚从右向左依次为1，2，…7，8，9，10；其中：1～8对应于输入通道1～通道8，9接至外部供电电源的0V端，10脚未定义；同样X4针脚从右向左依次为1，2，…7，8，9，10；其中9脚接至外部供电电源的0V端，10脚未定义，不同的是针脚1～8对应于输入通道9～通道16。地址分配从0开始，因此输入地址编址为0～15。
DSQC652板上的数字输入接口（X3～X4）

## Slide 13: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
3.标准I/O板-DSQC653
DSQC653板主要提供8个数字输入，8个数字继电器输出的信号处理。其设定模块总线地址的方法与DSQC651相同。
A-数字信号指示灯；
B-继电器输出接口（X1）；
C- DeviceNet总线通信接口（X5）；
D-数字输入接口（X3）
ABB机器人DSQC653板

## Slide 14: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
4.标准I/O板-DSQC377
DSQC377主要提供工业机器人输送链跟踪功能所需的编码器与同步开关信号的处理。其设定模块总线地址（X5）的方法与DSQC651相同。
X3-供电电源接口
X5- DeviceNet总线通信接口
X20-编码器与同步开关的端子
ABB机器人DSQC377板

## Slide 15: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
2.1.3 ABB工业机器人标准I/O板的配置
1.DSQC652板的配置
ABB标准I/O板提供的常用信号处理有数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出等。其中DSQC651、DSQC652是最常用的模块，DSQC652模块主要提供16个数字输入和16个数字输出信号的处理。
在ABB菜单画面点击“控制面板”菜单->在弹出的界面中单击“配置系统参数”选项->在弹出的界面中选中“DeviceNet Device”，点击“显示全部”菜单->在弹出界面中单击“添加”。

## Slide 16: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
2.I/O信号的配置
ABB标准I/O板配置完成后接着需配置I/O信号。
在ABB菜单画面点击“控制面板”菜单 ->在弹出的界面中单击“配置系统参数”选项->在弹出的界面中选中“Signal”，点击“显示全部”菜单->在弹出界面中单击“添加”。

## Slide 17: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
3.I/O信号的监控
I/O信号配置后根据需要可对信号进行监控与操作。在ABB菜单画面点击“输入输出”菜单 ->打开示教器右下脚“视图”菜单，选择“IO设备”->选中“Board10”，单击“信号”。在这个界面上可以看到所定义的信号，并可对信号进行监控、仿真与强制操作。

## Slide 18: 单元一 ABB工业机器人标准I/O模块
2.1.4 IRC5紧凑型控制柜内置I/O板
IRC5 Compact紧凑型控制柜内置了DSQC652板卡，其中XS12～XS13为数字输入接口，XS14～XS15为数字输出接口；XS16为电源接口；XS17为DeviceNet总线接口，缺省的单元总线地址为10。配置方法与标准I/O板DSQC652相同。
xs17

## Slide 19
谢 谢！