## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块四 工业机器人总线与网络通信
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
[学习目标]
1.熟悉ABB工业机器人Profibus DP不同通信选项；
2.掌握ABB工业机器人作为Profibus DP从站时的通信配置方法；
3.掌握西门子PLC作为Profibus DP主站时的通信配置方法；
4.能够编写基于Profibus DP通信的PLC程序；
5.培育注重事物的整体性、关联性系统思维能力。

## Slide 4: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
4.1.1 Profibus DP通信概述
ABB工业机器人Profibus DP选项分为“969-1 profibus Controller”与“840-2 Profibus Anybus Device”两种，前者支持机器人作为Profibus DP通信控制器（主站），而后者支持机器人作为Profibus DP设备（从站），不管哪种配置，都需要额外的硬件。
ABB工业机器人使用DSQC667模块作为Profibus DP从站与PLC的通信示意图，
机器人控制器IRC5开通了“840-2 Profibus Anybus Device”从站通信选项功能。

## Slide 5: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
Profibus DP通信电缆为专用的屏蔽双绞线，即红绿两根信号线，红色线接总线连接器的第8引脚，绿色线接总线连接器的第3引脚。总线两端必须将终端电阻开关置于ON，中间节点连接器拨至OFF。
Profibus现场总线的传输速率在9.6Kbit/s～12Mbit/s，在同一通信网络中，每个节点的地址不能相同，但是通信速率必须一致。

## Slide 6: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
4.1.2 ABB工业机器人Profibus DP通信配置
1. ABB工业机器人作为Profibus DP从站的通信配置
打开ABB菜单然后选择“控制面板” -> 选择“配置系统参数” -> 双击“Industrial Network” -> 双击“PROFIBUS_Anybus” -> 将Address修改为5，并点击“确定”-> 单击“否”，还有其他参数要设置，暂时不重启机器人系统 -> 单击“后退”-> 返回到I/O主题界面，双击“PROFIBUS Internal Anybus Device ” -> 双击“PB_Internal_Anybus” -> 将Input Size、Output Size设定为4，共计32个数字输入/32个数字输出，单击“确定”-> 单击“是”，重启机器人控制器。

## Slide 7: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
2.创建基于Profibus DP总线通信的I/O信号
由于前面将Input Size、Output Size设定为4字节，因此Profibus总线通信时可以配置32个数字输入与32个数字输出信号。下面以DO1（地址映射为0）的配置为例。
在“I/O”主题界面，双击“Signal”->单击“添加”->将“Name”命名为DO1，将“Type of Signal”设为Digital Output，将“Assigned to Devic”e设为PB_Internal_Anybus，将“Device Mapping”设为‘0 ’-> 单击“确定”并重启机器人控制器。

## Slide 8: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
4.1.3 S7 PLC的Profibus DP通信配置
TIA博图是西门子公司推出的面向工业自动化领域的新一代工程软件平台，可用于西门子PLC的Profibus DP通信配置。
打开ABB菜单然后选择“FlexPendant资源管理器”->找到HMS_1811.gsd文件，做好备份。
->打开博图软件，创建新项目->打开选项菜单，选择“管理通用站描述文件（GSD）”
->选中“hms_1811.gsd”，单击“安装”，将ABB工业机器人的GSD文件安装到博图软件中。

## Slide 9: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
单击添加新设备，选择控制器下的SIMATIC S7-300中的CPU314-2 PN/DP ->单击“确定”，打开设备视图->切换到网络视图，在硬件目录中依次选择“其他现场设备”-“Profibus DP”-“常规”-“HMS Industrial Networks”-“Anybus-CC PROFIBUS DP-V1” ->将图标“Anybus-CC PROFIBUS DP-V1”拖入网络视图中->选中Slave_1橙色矩形框，在“属性”选项卡中设置其Profibus地址为5。

## Slide 10: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
选择“设备视图”选项卡，选择目录下的“input 1 byte”，连续输入4字节，共32个输入信号，与机器人侧输出信号相对应->选择“设备视图”选项卡，选择目录下的“output 1 byte”，连续输出4字节，共32个输出信号，与机器人侧输入信号相对应->在“网络视图”中选中Slave_1从站，单击“未分配”，并按下“选择主站:PLC_1.MPI/DP接口_1”->此时将建立起PLC与ABB工业机器人之间的Profibus通信连接。

## Slide 11: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
4.1.4 Profibus DP通信编程
打开博图软件在OB1程序块中编程，PLC侧外部输入I0.1为1时，总线通信接口信号Q256.0为1，检查ABB机器人示教器输入信号DI1，发现输入值为1；同样在机器人侧将DO1信号置位时，发现接口信号I256.0为1，同时输出信号Q0.0为1。

## Slide 12
谢 谢！