## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块五 工业机器人与外围设备系统集成
2024/7/5
张爱红 主编

## Slide 3: 单元一 ABB工业机器人的Profibus DP通信
[学习目标]
1.理解步进电机的控制原理；
2.熟悉步进驱动器的细分控制；
3.掌握PLC控制步进电机的工艺对象组态方法；
4.具备步进驱动系统PLC控制程序的开发能力；
5.具备应用ABB工业机器人编程控制旋转供料机构的能力；
6.培育系统思维方法与思维能力。

## Slide 4: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
5.1.1步进电机控制原理
1.步进驱动系统的基本原理
步进电机是一种将脉冲信号变换成相应的角位移的电磁装置，是一种特殊的电动机。一般电动机都是连续转动的，而步进电动机则有定位和运转两种基本状态，当有脉冲输入时步进电动机一步一步地转动，每给它一个脉冲信号，它就转过一定的角度，该角度称为步距角。
步进电动机需要专门的驱动装置供电，驱动器与步进电机是一个有机的整体。步进驱动器接受来自控制器一定数量和频率的脉冲信号以及方向信号，然后向步进电机输出功率脉冲信号以控制电机的转动。

## Slide 5: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
2.步进驱动系统的基本参数
（1）步进电动机固有步距角
步进电机固有步距角表示控制系统每发一个步进脉冲信号，电动机所转动的角度，其值与电机相数、转子齿数、半步/全步相关，一款两相步进电动机（57BYGHR102-23MJ型）的步距角为0.9°/1.8°，表示半步工作时为0.9°，整步工作时为1.8°。
（2）步进驱动器细分
在步进电机步距角不能满足使用要求时，可采用细分驱动器来驱动步进电机，细分驱动器的原理是通过改变A，B相电流的大小，以改变合成磁场的夹角，从而可以将一个步距角细分为多步。以AKS-23细分驱动器为例，SW1、SW2、SW3三个拨码开关状态为ON、OFF、ON时可设置细分数为1/32，此时控制固有步距角为1.8°的步进电机转一圈需要6400个脉冲。

## Slide 6: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
5.1.2步进驱动系统的PLC控制
1. 步进驱动系统的PLC控制方式
S7-1200运动控制根据连接驱动方式不同，分成三种控制方式：
① 基于现场总线的PROFIdrive方式与支持PROFIdrive的驱动器连接进行运动控制；
② 发送PTO脉冲的方式控制驱动器，可以是“脉冲+方向”、“A/B正交”、也可以是“正/反脉冲”的方式；
③ 输出模拟量来控制驱动器。
本系统采用发脉冲信号与方向信号的方式（方式② ）控制步进驱动系统。

## Slide 7: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
2. PLC工艺对象参数组态
PLC工艺对象参数包括基本参数与扩展参数，通过参数组态指定控制方式、测量单位以及回零功能等，具体如下：
① 打开博图软件开始PLC工艺对象参数组态，找到右侧“项目树”，单击“工艺对象->新增对象”，选中“TO_PositioningAxis”（定位轴工艺对象）并按“确定”。

## Slide 8: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
②更改工艺轴名称为“旋转供料轴”，驱动器选择“PTO”（脉冲串输出），由于执行机构是旋转供料模块，因此位置单位选择度（°），如图所示。

## Slide 9: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
③ 驱动器设置中将脉冲发生器设为“pulse_1”，信号类型为PTO（脉冲+方向），Q0.0为脉冲输出信号，Q0.1为方向输出信号，如图所示。

## Slide 10: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
④ 选用AKS230高性能细分驱动器，驱动2相步进电动机，未经细分前步进电机步距角为1.8°，由拨码开关选择细分数为32，得到电机的每转脉冲数为：360/1.8*32=6400（pul/rev）；步进电机与旋转供料机构间的减速比为80：1，计算得到电机每转的供料机构转角，也就是负载位移为360/80=4.5°，因此机械参数设置如图所示。

## Slide 11: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
⑤ 扩展动态参数“常规”设置时首先将速度限制的单位选择°/s，然后设置最大转速、启停速度以及加减速时间，加速度值则由系统自动计算得到。
⑥ 将急停减速时间设为0.1s，系统自动计算得到紧急减速度为190°/s2。

## Slide 12: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
⑦ 采用主动回原点方式，原点开关信号为I1.0，高电平有效，逼近速度为15°/s，回原点速度为10°/s，速度设置时前提为：最大速度>逼近速度>回原点速度>启动速度。

## Slide 13: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
3.PLC运动控制程序的编写
用户使用PLC程序可以启动运动控制作业指令，包括：启用轴、绝对定位轴、相对定位轴、以设定的速度移动轴、设置参考点等。可以通过运动控制指令的输入参数和轴组态确定命令参数；运动控制指令的输出参数将提供有关状态和所有命令错误的最新信息。
启动轴命令前必须使用运动控制指令MC_POWER启用轴。通过工艺对象的变量可读取组态数据和当前轴数据。通过用户程序可更改工艺对象的某个变量，如当前加速度，也可以通过运动控制指令MC_ChangeDynamic更改轴的动态设置；通过指令MC_WriteParam写入其他组态数据，通过运动控制指令MC_ReadParam读取轴的当前运动状态等。

## Slide 14: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
旋转供料机构的PLC控制FC编程:
MC_MoveJog功能块
MC_MoveRelative功能块
MC_HOME功能块
MC_Power功能块

## Slide 15: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
5.1.3 旋转供料机构的ABB工业机器人编程控制
工业机器人应用于旋转供料模块的控制接口主要由命令字rotatecon与状态字rotatestate组成。工业机器人示教程序中通过命令字、状态字与PLC进行信息交互，实现对旋转供料模块的控制。
控制接口 | rotatecon[0,0] | rotatestate[0,0]
接口参数 | 参数1（syscom）为旋转供料命令； 参数2（concom）为旋转供料运行指令 | 参数1（syscom）为旋转供料系统状态； 参数2（concom）为旋转供料运行状态
参数1（syscom） | 0-系统命令清零 1-使能 2-报警复位 | 1-使能确认 2-报警复位确认 3-完成回零后可以执行相对位移命令的准备就绪状态 10-开机无报警的待机状态
参数2（concom） | 0-运行命令清零 1-回零 2-相对位移 11-回零完成响应 12-相对位移完成响应 30-正转 40-反转 100-交互逻辑中断，命令重新开始 | 0-进入等待新命令的就绪状态 1-回零命令确认 2-相对位移命令确认 11-回零完成状态 12-相对位移完成状态（每次运行60°）

## Slide 16: 单元一 ABB工业机器人与步进驱动系统集成
为了提高安全性，PLC端程序将回零及相对位移功能设计为两次握手通信，即工业机器人发出回零或相对位移指令后，PLC将返回对应的命令确认状态，将命令清零时，该功能才正式启动。并且在PLC完成动作后，返回的完成状态也需要工业机器人发送相同的值确认后才清除。
ABB工业机器人使能控制程序如下：
rotatecon.syscom := 0;//系统命令清零
rotatecon.concom := 0;//运行命令清零
WaitUntil rotatestate.syscom=10;//等待准备就绪状态
rotatecon.syscom := 1;//发出使能命令
WaitUntil rotatestate.syscom=1;//等待使能确认
rotatecon.concom := 1;//发出回零命令
……

## Slide 17
谢 谢！