## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块五 工业机器人与外围设备系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
[学习目标]
1.了解Modbus通信协议特点、种类；
2.掌握西门子PLC加装CM1241通信模块的组态方法；
3.理解西门子Modbus RTU主站指令的使用方法；
4.熟悉多摩川伺服驱动器RS485通信参数；
5.熟悉多摩川伺服驱动器MODBUS访问地址与驱动器参数关系；
6.掌握西门子PLC与多摩川伺服驱动器的Modbus通信编程方法；
7.掌握工业机器人端变位机控制编程方法；
8.培育系统思维方法与思维能力。

## Slide 4: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
5.2.1 Modbus通信
1. Modbus通信协议简介
Modbus协议是一个主/从架构的协议。在Modbus网络中，只有被指定为主节点的节点可以启动一个命令。
Modbus 有三种通信方式：①异步串行传输，对应的通信模式有MODBUS RTU或MODBUS ASCII；②以太网，对应的通信模式是MODBUS TCP/IP；③高速令牌传递网络，对应的通信模式是Modbus PLUS。其中MODBUS RTU（远程终端单元）是一个标准的网络通信协议，它使用RS232或RS485电气连接在Modbus网络设备之间传输串行数据。
西门子S7 1200 PLC可以配置信号模块（CM1241）或信号板（CB1241）。

## Slide 5: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
2.通信模块组态
西门子PLC与伺服驱动器之间采用Modbus RTU通信，可在CPU模块左侧加装CM1241 RS422/485通信模块，与伺服驱动器间通过RS485电缆线连接。
CM1241模块的端口号

## Slide 6: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
3.Modbus RTU通信指令
S7 1200 PLC Modbus RTU通信指令中包含Modbus RTU 主从站指令。一般构建PLC与伺服驱动器的MODBUS通信系统时，PLC配置为通信主站，伺服驱动器为通信从站。
Modbus RTU主站调用Modbus_Comm_Load 指令通过 Modbus RTU 协议对通信模块进行组态，Modbus_Master 指令通过由 Modbus_Comm_Load 指令组态的端口作为 Modbus 主站进行通信， Modbus_Comm_Load 指令的 MB_DB 参数连接到 Modbus_Master 指令的MB_DB 参数。

## Slide 7: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
5.2.2伺服驱动器
1.伺服驱动器接口分布
变位机的伺服驱动器采用TAD8811系列多摩川伺服驱动器，该系列驱动器主要由I/O接口、编码器接口、SV-NET/RS485接口、USB接口、模拟监视器输出接口、驱动电源接口、外部电阻接口（连接伺服电机）、机架地线和操作面板等组成。
A：驱动模块电源接口；B：驱动器充电指示灯；C：电机与外部电阻接口；D：框架接地端子；E：设置面板；F：模拟监控输出接口；G：USB接口；H：I/O接口；I-编码器接口；J：CN5（右）/CN6（左）通信接口

## Slide 8: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
SV-NET/RS485连接器： CM1241模块接口：
A1：CAN H(+)/RS485(A)；B1： CAN L(-)/RS485(B)；
A2：+5V；B2：GND；A3：120Ω终端电阻；B3：GND
终端电阻连接：

## Slide 9: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
2.伺服驱动器参数设置
TAD8811系列伺服驱动器进行RS485通信前需要配置相关参数。
参数 | 参数名称 | 数据长度 | 参数说明
5 | 通信ID | 1字节 | 设置范围：1～63，工厂缺省值：63 [提示]将此参数设为1
6 | 通信速率 | 2字节 | ①0～3位：SV-NET波特率；②4～7位：RS232波特率；③8～11位：RS485（MODBUS RTU）波特率；④12～15位：RS485（MODBUS ASCII）波特率 [提示]对于RS485通信，波特率为19200、无校验、1位停止位时可将此参数设置为：0x0200
141 | 专用开关 | 2字节 | 位2/位1不同取值决定CN5/CN6口的通信协议不同， 00：SV-NET通信；01-RS485（多摩川格式）； 10-RS485（MODBUS RTU格式） [提示]对于MODBUS RTU通信，此参数设为0x0004
17 | 参数保存 | 1字节 | 要使前面的参数设定后能够保存，需将此参数设定为1后再重启

## Slide 10: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
TAD8811系列伺服驱动器的保持注册区可用伺服驱动器参数进行设置。MODBUS通信时，主站可以通过访问（读/写）保持注册区对伺服驱动器进行控制或检测其状态信息。
访问地址 | 驱动器参数号 | 含义 | 说明
40021 | 20 | 伺服状态显示 | 只读；位0～24表示不同的驱动状态、共4字节
40022 | 21 | I/O状态显示 | 只读；位0～7表示驱动输入1～8状态，位8～12表示驱动输出1～5状态；共2字节
40023 | 22 | 报警代码 | 只读；1字节
41001 | 30 | 伺服指令 | 读写；2字节；设置范围：0x0000～0xFFBF
41002 | 31 | 控制模式 | 读写；1字节；设置范围：0～6或14
41003 | 32 | 目标位置上位 | 读写；2字节
41004 | 32 | 目标位置下位 | 读写；2字节
41005 | 33 | 目标速度 | 读写；2字节；设置范围：0～10000
42001 | 40 | 反馈位置上位 | 只读；2字节
42002 | 40 | 反馈位置下位 | 只读；2字节
42003 | 41 | 反馈速度 | 只读；2字节

## Slide 11: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
5.2.3 PLC与伺服驱动器的Modbus通信编程
作为工业机器人外围设备的变位机其运动控制可由伺服驱动器驱动伺服电动机，然后由伺服电动机经减速传动装置带动变位机构运动。
伺服驱动器与西门子PLC采用RS485连接，通信协议为MODBUS RTU，伺服驱动器根据PLC发送的指令信息驱动电机转动，PLC读取编码器的反馈信息并经换算后得到变位机的工作位置。

## Slide 12: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
西门子PLC Modbus通信编程流程：PLC与伺服驱动器建立MODBUS RTU通信连接，PLC读取伺服驱动器的伺服状态显示、I/O状态显示和报警编码，PLC将变位机控制数据写入伺服驱动器的相应地址，控制变位机的运动以及PLC读取伺服驱动器反馈信息等。

## Slide 13: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
由于伺服电动机与变位机之间不是直连关系，减速比为50，因此伺服电机转一圈，变位机才转1/50圈，因此若要控制变位机转20°，伺服电动机则要转（20/7.2）圈。如果伺服电机单圈脉冲数为131072个，则PLC需发送131072*（20/7.2）=364088个脉冲变位机才能到达目标位置。
上述过程西门子PLC可以应用SCL编程实现，例程如下：
#轴输出 := #驱动轴单圈角度;
#目标位置缩放1 := #目标位置 / #轴输出 * 100 * (#减速比分子 / #减速比分母);
#目标位置缩放2 := REAL_TO_DINT(#目标位置缩放1);
#指令目标位置 := #单圈脉冲量 * #目标位置缩放2 / 100;
程序中“#目标位置缩放1”、“#目标位置缩放2” 的应用是为了提高整形变量相除引起
计算精度下降而采取的一种方法。

## Slide 14: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
5.2.4 变位机的ABB工业机器人编程控制
ABB工业机器人与PLC采用Socket后台通信方式，PLC为通信服务器、机器人为客户端。PLC接受机器人发送的指令，控制伺服驱动系统运行，并读取伺服系统的运行状态，将反馈信息传送给机器人控制器。
机器人端通过自定义数据类型turn及其变量来实现对变位机的控制，控制变量turncon，机器人将变位机控制命令发送给PLC，并定义状态变量turnstate读取变位机的反馈信息。turn类型的变量包含3个成员command、position和speed。

## Slide 15: 单元二 ABB工业机器人与伺服驱动系统集成
以控制“变位机转动-20°，转速为100”为例给出工业机器人端变位机控制例程：
变量成员 | 含义 | 取值说明
Command | 命令 | 值为3表示控制伺服上使能，值为0表示控制伺服下使能
Position | 位置 | 位置上下限为±45°
Speed | 速度 | 0～150
变量成员 | 含义 | 反馈值说明
Command | 响应 | 伺服ON/配置文件运行中，范围：16900～1
Position | 位置 | 位置上下限反馈，范围：-45°～ +45°
Speed | 速度 | 运行速度反馈，范围：0～150

## Slide 16
谢 谢！