## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块五 工业机器人与外围设备系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
[学习目标]
1.了解SIMATIC RF300 RFID识别系统的组成；
2.熟悉SIMATIC常用的RFID识别指令；
3.掌握SIMATIC PLC与RFID模块的通信组态与编程方法；
4.掌握ABB工业机器人与RFID的通信编程方法；
5.培育系统思维方法与思维能力。

## Slide 4: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
5.3.1 SIMATIC RF300 RFID系统
1. SIMATIC识别系统的组成
无线射频识别即射频识别技术（RFID），是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。
SIMATIC RF300 RFID系统，主要由S7 1200 PLC、RF120C通信模块、RF340R读写器和RF320T电子标签等组成。工作时，在PLC控制下RFID读写器发出电子信号，电子标签接受信号后反射内部存储的标识信息，读写器再接受并识别标签发回的信息，最后读写器将识别结果发送给PLC。其中1个PLC模块
左侧最多插装3块RF120C通信模块，
1个RF120C模块一般只能连接1个读写器。

## Slide 5: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
2. SIMATIC Ident（识别）指令
常用的SIMATIC Ident指令包括Reset_RF300、Read、Write、Set_Ant_RF300、Reset_Reader等。
（1）Reset_RF300指令
Reset_RF300指令主要用于RFID电子标签的复位。
序号 | 引脚 | 数据类型 | 功能说明
1 | EXECUTE | Bool | 启动Reset_RF300对RFID标签进行复位，上升沿触发
2 | TAG_CONTROL | Byte | 存在性检查：0-关闭；1-打开；4-存在（天线已关闭，只有在已发送 Read 或 Write 命令时天线才会打开）
3 | TAG_TYPE | Byte | 发送RFID标签类型：1表示ISO发送应答器，0表示RF300发送应答器
4 | RF_POWER | Byte | 输出功率，仅适用于 RF380R；RF的功率为0.5W～2W，增量为0.25 W（值范围： 0x02 ... 0x08）。 默认值 0x00表示1.25 W
5 | HW_CONNECT | IID_HW_CONNECT | RFID连接变量
6 | DONE | Bool | 复位完成
7 | BUSY | Bool | 复位进行中
8 | ERROR | Bool | 状态参数ERROR，0：无错误，1：出现错误

## Slide 6: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
（2）Read指令
Read指令主要用于PLC读取RFID标签中的数据。Read指令从电子标签读取用户数据，并将这些数据输入到“IDENT_DATA”缓冲区中。数据的物理地址和长度通过“ADDR_TAG”和“LEN_DATA”参数传送。对于RF68xR阅读器，块从存储器组3（USER 区域）读取数据。对特定发送应答器的特定访问通过“EPCID_UID”和“LEN_ID”实现。

## Slide 7: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
（3）Write指令
Write指令主要用于PLC向RFIS电子标签写入数据。Write指令将“IDENT_DATA”缓冲区中的用户数据写入电子标签，数据的物理地址和长度通过“ADDR_TAG”和“LEN_DATA”参数传送。对于RF68xR 阅读器，块会将此数据写入存储器组3（USER 区域）。对特定发送应答器的特定访问通过“EPCID_UID”和“LEN_ID”实现。

## Slide 8: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
Read/Write指令常用引脚说明：
序号 | 引脚 | 数据类型 | 功能说明
1 | EXECUTE | Bool | 启动Read/Write指令读取RFID标签中的数据，上升沿触发
2 | ADDR_TAG | DWord | 启动读取/写入的标签所在的物理地址
3 | LEN_DATA | Word | 待读取/写入数据的长度
4 | LEN_ID | Byte | EPC-ID/UID 的长度，默认值：0x00，未指定的单标签访问（RF680R、RF685R）
5 | EPCID_UID | Array[1...62] of Byte | 用于最多 62 字节 EPC-ID、8 字节 UID 或 4 字节处理 ID 的缓冲区。在缓冲区起始位置输入2～62字节的 EPC-ID（长度由“LEN_ID”设置）；在缓冲区起始位置输入8字节的 UID（“LEN_ID=8”）；必须在数组元素[5]-[8]中输入4字节的处理ID（“LEN_ID=8”）。 默认值：0x0表示未指定的单标签访问（RF620R、RF630R）
序号 | 引脚 | 数据类型 | 功能说明
6 | HW_CONNECT | IID_HW_CONNECT | RFID连接变量
7 | IDENT_DATA | Any/Variant | 存储读取/写入数据的数据缓冲区。 注：对于“Variant”类型，当前仅可创建具有可变长度的“Array_of_Byte”；对于“Any”类型，还可创建其它数据类型/UDT
8 | DONE | Bool | 读数/写入据完成
9 | BUSY | Bool | 读/写数据进行中
10 | ERROR | Bool | 状态参数ERROR，0：无错误，1：出现错误
11 | PRESENCE | Bool | RFID标签检测：0-读写区无芯片，1-读写区有芯片

## Slide 9: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
5.3.2 PLC与RFID模块的通信组态与编程
1.RFID模块组态
通过使用RF120C通信模块，RF340R读写器可以方便地集成到S7 1200 PLC控制系统中。

## Slide 10: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
2. S7 1200 PLC与RFID读写器的通信编程
在PLC端编写RFID通信程序，实现对RFID电子标签的复位以及数据读写。在进行Ident块/Ident 配置文件的参数分配时使用工艺对象“TO_Ident”。如果不使用此工艺对象进行参数分配，则需要数据类型“IID_HW_CONNECT”。

## Slide 11: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
创建DB数据块“RFID_DATA_DB”，并在数据块中创建RFID读写数据变量：Write，Read，类型为Array[0..111] of Byte。

## Slide 12: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
ABB工业机器人发送给PLC的RFID信息有：RFID指令、工序号与待写入电子标签的信息。
PLC根据接受到指令不同执行不同的操作。
以写信息为例，PLC对接受到的机器人指令进行解析，本质上是交换高、低字，
例程如下：
"DB_RB_CMD".RB_CMD.RFID指令 := SWAP_WORD("DB_RB_CMD".PLC_RCV_Data.RFID指令);
"DB_RB_CMD".RB_CMD.RFID_STEPNO :=SWAP_WORD("DB_RB_CMD".PLC_RCV_Data.RFID_STEPNO);
//RFID待写入内容，共28个字节
FOR #K := 0 TO 27 DO
"DB_RB_CMD".RB_CMD.RFID待写入信息[#K] := "DB_RB_CMD".PLC_RCV_Data.RFID待写入信息[#K];
END_FOR;
然后PLC要判断当前工序号，决定写入信息。

## Slide 13: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
电子标签用户存储容量为112字节，每道工序占用28字节，按顺序排放；每次仅写入一道工序信息（表5-16），例程如下：
#工序号 := "DB_RB_CMD".RB_CMD.RFID_STEPNO ;
IF #工序号>0 AND #工序号<5 THEN
#写入工序号 := #工序号;
#写入起始位 := (#写入工序号 - 1) * 28;
FOR #i := 0 TO 27 DO
#Write[#写入起始位 + #i] := "DB_RB_CMD".RB_CMD.RFID待写入信息[#i];
END_FOR;
以上程序执行结果将实现待写入数据“RFID_DATA_DB”.Write的更新，最后调用RFID Write指令实现工序数据的写入操作。

## Slide 14: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
5.3.3 ABB工业机器人与RFID的通信编程
1.ABB工业机器人RFID通信数据定义
工业机器人通过与PLC进行Socket通信，可以将日期、时间、工序号、操作者标识等信息发送给PLC，PLC接受工业机器人发送的数据并进行处理后将结果反馈给机器人。
ABB工业机器人是采用自定义数据类型rfid实现RFID通信的。
工业机器人编程时分别定义rfid型数据变量rfidcon与rfidstate，其中：rfidcon表示RFID指令数据接口，rfidstate则表示RFID反馈状态的数据接口，均包含command、stepno、name、date、time等成员。
序号 | 接口 | 功能说明
1 | command | 控制字或状态字
2 | stepno | 工序号
3 | name | 操作者标识
4 | date | 日期（系统自动生成）
5 | time | 时间（系统自动生成）

## Slide 15: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
command控制字定义： command状态字定义：
指令取值 | 功能说明
0 | 指令清除
10 | 写数据
20 | 读数据
30 | 复位
40 | 标签数据清零
指令取值 | 功能说明
10 | 写入中
11 | 写入完成
12 | 写入错误
20 | 读取中
21 | 读取完成
22 | 读取错误
30 | 复位中
31 | 复位完成
32 | 复位错误
100 | 待机
101 | 有标签在工作区

## Slide 16: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
2.工业机器人对RFID数据读写编程
RFID读写流程是工业机器人与PLC建立通信连接后，机器人将RFID指令发送给PLC，由PLC控制RFID系统执行相应的操作。下面分别给出机器人端复位、向电子标签写数据与读电子标签数据的程序。
（1）机器人端复位电子标签的程序

## Slide 17: 单元三 ABB工业机器人与RFID集成
（2）机器人端向电子标签写数据的程序 （3）机器人端读电子标签数据的程序

## Slide 18
谢 谢！