## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块一 工业机器人编程基础
张爱红 主编

## Slide 3: 单元四 ABB工业机器人校准
[学习目标]
1.理解ABB工业机器人校准的基本原理；
2.掌握工业机器人校准方法（更新转数计数器、编辑校准参数）；
3.了解工业机器人出厂前Axis校准方法。
4.培育执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神。

## Slide 4: 单元四 ABB工业机器人校准
1.4.1机器人校准的基本原理
1.机器人关节电机位置的获取
工业机器人的关节运动是由伺服电机驱动的，而电机的位置则由安装在电机轴端的编码器检测并反馈给机器人控制器。
ABB工业机器人一般采用模拟输出型的Resolver绝对值编码器，其反馈线缆先连到机器人底部的串口测量板（SMB），经模数转换后再传送至机器人控制器。Resolver绝对值编码器能够实时反馈电机在一圈内的位置信息，电机的圈数在SMB中的存储需要控制柜供电，机器人关机时，则由SMB上的电池供电。

## Slide 5: 单元四 ABB工业机器人校准
2.机器人关节轴位置的获取
机器人每个关节轴都有一个机械零位，通过特殊仪器测出此时编码器一圈内的反馈值（以弧度表示），称之为该轴在零位时的编码器值，并贴在机器人本体上。机器人关节电机与关节之间都经减速机构连接，电机的位置不能直接表示关节轴的位置，两者之间需要转换。
关节轴角度=（电机转角-该轴在零位时的编码器值）/6.28*3600/减速比
式中关节轴角度以度为单位，电机转角、该轴在零位时的编码器值均以弧度表示。
该轴在零位时的编码器值（Calibration Offset）可由“示教器-控制面板-配置-Motion-Motor Calibration”查得，也可进入示教器-校准-校准参数-编辑电机校准偏移，查看每个轴在零位时的编码器值；减速比（Transmission）可由“示教器-控制面板-配置-Motion-Transmission”查得。

## Slide 6: 单元四 ABB工业机器人校准
1.4.2机器人校准方法
ABB工业机器人校准方法主要分三种：更新转数计数器、编辑校准参数与Axis校准。
其中更新转数计数器在机器人本体未发生拆装的情况下使用；
编辑校准参数适用于现场未发生电机更换、本体拆装，而电机校准参数被人为修改的情形；
Axis校准则是机器人在工厂采用标定绝对零位的方法。
1.更新转数计数器
电机旋转圈数在机器人关机时通过串口测量板（SMB）上的电池供电保存，若SMB电池没电或其他原因导致机器人出现“转数计数器未更新”报警时表明电机圈数丢失，此时需要告知机器人零圈的大概位置，实际上零位参考信息并未丢失。

## Slide 7: 单元四 ABB工业机器人校准
3.Axis校准
ABB工业机器人出厂前的绝对零位一般是通过Axis校准方法标定的。Axis校准方法采用在本体对应的位置安装pin撞针，运行程序自动测量机器人的零位信息。
Axis校准操作分为两步：粗校准与精校准。粗校准采用前文所述的“更新转数计数器操作”，精校准需调用Axis Calibration例行程序完成Axis校准。
2.编辑校准参数

## Slide 8
谢 谢！