## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块三 工业机器人示教编程
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元一 创建ABB工业机器人程序
[学习目标]
1.掌握工业机器人示教程序的创建方法；
2.理解RAPID程序的基本架构；
3.理解RAPID程序数据的类型；
4.掌握RAPID常用程序数据的创建方法；
5.熟悉用户自定义程序数据类型的方法；
6.培育执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神。

## Slide 4: 单元一 创建ABB工业机器人程序
3.1.1创建一个 ABB工业机器人程序
ABB工业机器人应用程序是使用RAPID编程语言的特定词汇和语法编写的。RAPID是一种英文编程语言，所包含的指令可以移动机器人、读取输入、设置输出，还能实现决策、重复其他指令、构造程序、与系统程序员交流等功能。
在ABB菜单画面点击“程序编辑器”菜单->在弹出的界面中单击“新建”按钮新建一个程序或单击“加载”按钮加载已有的程序。

## Slide 5: 单元一 创建ABB工业机器人程序
3.1.2 RAPID程序基本架构
RAPID程序由程序模块、系统模块等组成。
RAPID程序基本架构说明如下：
（1）ABB工业机器人程序分为3个层级，分别为程序、模块和例行程序；
（2）程序是描述整个任务的结构，例行程序是执行具体任务的程序；模块则是例行程序的管理结构，分为系统模块与程序模块两种。
（3）在创建程序时，系统自动生成3个模块：MainModule、BASE和user模块。
（4）在MainModule主模块中，系统自动生成了程序运行的入口main例行程序。
（5）一个程序可以包含多个程序模块，一个程序模块可以包含多个例行程序，不同模块间的例行程序根据其定义的范围可互相调用。

## Slide 6: 单元一 创建ABB工业机器人程序
3.1.3 RAPID程序数据
RAPID程序数据是在RAPID语言编程环境下定义的用于存储不同数据类型信息的数据结构类型。RAPID语言定义了上百种工业机器人可能用到的数据类型，存放编程需要的各种类型常量和变量。另外，RAPID语言允许用户根据这些已定义好的数据类型，依照实际需求创建新的数据结构类型。
RAPID 数据按照存储类型可分为变量（VAR）、可变量（PERS）和常量（CONTS）。变量在定义时可以赋值，也可以不赋值。

## Slide 7: 单元一 创建ABB工业机器人程序
程序数据的创建
下面分别给出通过“程序数据”菜单创建：数值（num）、字节（byte）数组、关节位置（jointtarget）、工具数据（tooldata）、工件坐标（wobjdata）与有效负荷（loaddata）等程序数据的方法；其中“工具数据、工件坐标与有效负荷”等程序数据也可进入“手动操纵”界面后创建。
（1）数值型（num）程序数据的创建
在ABB菜单画面点击“程序数据”菜单->选中“num”数据类型，单击“显示数据”->按下“新建…”按钮->将名称更改为“data”，存储类型设置为“变量”，其余值不变，单击“确定”按钮->数值型（num）数据“data”创建完成，初值为“0”。

## Slide 8: 单元一 创建ABB工业机器人程序
（2）字节型（byte）一维数组数据的创建
当列表中没有显示字节型（byte）程序数据时，需单击右下角“视图”，选择“全部数据类型”->选中列表中的“byte”数据类型，单击“显示数据”->单击“新建…”按钮->变量名称改为“byte1”，维数选择“1”->字节数组byte1{6}内共有6个数据成员，单击“确定”->数组byte1创建完成。

## Slide 9: 单元一 创建ABB工业机器人程序
（3）关节位置型（jointtarget）程序数据的创建
选中“jointtarget”数据类型，单击“显示数据”->单击“新建…”按钮->将名称改为“jposTemp”，存储类型设置为“变量”，点击“确定”->关节型位置变量jposTemp创建完成。

## Slide 10: 单元一 创建ABB工业机器人程序
（4）工具数据（tooldata）的创建
工具数据是工业机器人系统用于描述工具的TCP、重量、重心等参数的数据，其数据结构包含：robhold、tframe、trans、rot、tload、mass、cog、aom、ix、iy、iz等9类参数。默认工具TCP位于第6轴法兰盘的中心，工具数据建立后，工具TCP偏置到了新的位置。

## Slide 11: 单元一 创建ABB工业机器人程序
工具数据的定义需要根据实际情况选择合适的方法和点数。
常用的标定工具坐标系方法有：
TCP 的默认方向法（四点法）
TCP 和 Z方法（五点法）
TCP 和 Z，X方法（六点法）
四点法不改变tool0（缺省工具坐标系）的坐标方向，五点法改变tool0的Z方向，而六点法则改变tool0的X和Z方向，Y方向则有右手定则确定。

## Slide 12: 单元一 创建ABB工业机器人程序
在程序数据画面选中tooldata，单击“显示数据”->单击“新建…”按钮->新工具名称为tool1点击左下角“初始值”->根据实际情况设定工具的质量mass与重心位置数据，然后单击“确定”返回工具数据画面->点击“编辑”菜单，选择“定义”->在“方法”中选择“TCP和Z”（五点法）->手动操作工业机器人，两者接近时应切换为“增量”模式，使工具末端点靠近 TCP标定辅助工具的尖端->选中“点 1”，然后点击“修改位置”，确认“点1”对应的状态栏显示状态为“已修改”->用同样的操作完成点2 ～点4的修改->工具以点4的姿态移至辅助标定工具上方，记录延伸器点 Z，该点与辅助标定工具尖点连线为工具坐标系的 Z 轴->所有点记录完成后，单击“确定”->自动生成工具数据计算结果，包括计算值的最大、最小的误差等。单击 “确定”完成标定。单击 “取消”则返回“tooldata定义”界面重新标定。

## Slide 13: 单元一 创建ABB工业机器人程序
（5）工件坐标数据（wobjdata）的创建
工件坐标数据（Wobjdata）是描述用户、目标框架在各自参考坐标系中位置与姿态的数据，工件坐标系的标定也是定义工件数据的过程。
工业机器人编程时就是在工件坐标系中创建目标和路径。工件坐标数据（wobjdata）包含多个参数（组）：robhold、ufprog、ufmec、uframe、oframe，其中uframe、oframe分别表示用户框架与目标框架，用户框架是相对于基坐标系的偏置数据，而目标框架则是相对于用户框架的偏置量，如果仅采用用户方法定义工件数据，则目标框架与用户框架是重合的。

## Slide 14: 单元一 创建ABB工业机器人程序
在程序数据画面选中wobjdata，单击“显示数据”->单击“新建…”按钮->新工具名称为“wobj1”，点击“确定”->点击“编辑”菜单，选择“定义”->选择用户方法（3点），活动工具为正在使用的工具tool1->手动操纵机器人TCP点，使其靠近工件坐标系原点X1 ->单击“修改位置”，将X1点记录下来->同样方法定义X2、Y1点->最后单击“确定”，完成三点位置设定->完成工件坐标系wobj1的创建。
X1
X2
Y1

## Slide 15: 单元一 创建ABB工业机器人程序
（6）有效负荷（loaddata）数据的创建
对于搬运机器人，需要正确设置工具tooldata的质量mass、重心数据cog、力矩轴方向aom、转动惯量ix、iy、iz；另外还要设定搬运对象loaddata的质量和重心数据、力矩轴方向、转动惯量等参数。在工业机器人运行过程中，可以根据搬运的具体情况对有效负荷进行实时调整。
在程序数据画面选中loaddata，单击“显示数据”->单击“新建…”按钮->对有效载荷数据属性进行设定，点击“初始值”->根据实际情况对有效负荷的数据进行设定，设定完成后单击“确定”。

## Slide 16: 单元一 创建ABB工业机器人程序
3.1.4用户自定义数据类型
ABB工业机器人支持用户创建自定义的数据类型，需在模块前面使用关键字RECORD和ENDRECORD。
例如在机器人变位机控制中用到了用户自定义的数据类型turn，类似于c语言中的结构。另外定义了turncon、turnstate分别表示变位机运行指令与运行状态数据，其下有3个成员数据：命令（command）、位置（postion）与速度（speed）。turncon、turnstate定义为可变量（PERS）是为了实现前台任务与后台任务间的数据通信。

## Slide 17: 单元一 创建ABB工业机器人程序
（1）用户数据类型的自定义
MODULE Communicate(SYSMODULE)
RECORD turn
num command;
num postion;
num speed;
ENDRECORD
PERS turn turncon:=[0,0,0];
PERS turn turnstate:=[0,0,0];
…ENDMODULE
以上为前台系统模块中的数据定义，后台任务中需重复上述定义。

## Slide 18: 单元一 创建ABB工业机器人程序
（2）用户在前台程序模块中的调用
用户在前台程序模块中可以直接调用自定义的数据类型，
例程如下：
turncon.command := 3; //变位机伺服使能
turncon.position := -20; //变位机转角为-20°
turncon.speed := 30; //变位机运行速度为30%
WaitUntil turnstate.position = -20;//等待变位机角度状态为-20°
上述程序的执行结果将控制变位机转动-20°。

## Slide 19
谢 谢！