## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块三 工业机器人示教编程
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
[学习目标]
1.掌握赋值指令的编程方法；
2.掌握常用运动指令的特点与编程方法；
3.掌握常见I/O控制指令的编程方法；
4.掌握逻辑判断指令的编程方法；
5.掌握其他类型指令的编程方法；
6.培育求实精神。

## Slide 4: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3.2.1 赋值指令
赋值指令（：=）用于对程序数据进行赋值，赋值对象可以是常量或数学表达式。程序数据不一定是数值数据，可以是其他任意数据类型，但开始时系统默认为数值类型，用户可以更改为其他数据类型。
在程序编辑画面，单击“添加指令”，在右侧指令列表中选择“：=” ->单击“更改数据类型…” -> 选择数值型“num”，并单击“确定”-> 选中所要赋值的数据“data” ->选中“<EXP>”，并打开“编辑”菜单，选择“仅限选定内容” -> 编辑框内输入“data+10”，并“确定”-> 选择指令待插入的位置，此处单击“下方”->指令添加成功。

## Slide 5: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
添加关节型位置赋值指令的操作：
单击“更改数据类型…”-> 选择关节位置型“jointtarget”，并单击“确定”-> 左侧选中要赋值的位置变量“jposTemp”-> 右侧选中位置常量“jpos10”，并点击“确定”。

## Slide 6: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3.2.2 常用运动指令
ABB工业机器人常用的运动指令有：关节运动（MoveJ）、绝对位置运动（MoveAbsJ）、线性运动（MoveL）、圆弧运动（MoveC）等。
1.关节运动指令（MoveJ）
关节运动指令又称为空间点运动指令，该指令表示工业机器人工具中心点（TCP）将进行点到点的运动，例如：p10到p20，运动期间各关节均以恒定轴速率运动，并且所有关节均同时到达目标位置。在运动过程中，各轴运动形成的轨迹在绝大多数情况下是非线性的。
MoveJ关节运动指令：
MoveJ p20, v1000, z50, tool1\WObj:=wobj1;

## Slide 7: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
2.绝对关节运动指令（MoveAbsJ）
MoveAbsJ指令用于将机器人各轴移动至指定的绝对位置（角度），其运动模式与MoveJ指令类似。但本质上MoveJ指令描述的是空间点到空间点的运动，而MoveAbsJ指令描述的是各轴角度到角度的运动，因此其位置不随工具和工件坐标系而变化。
基于MoveAbsJ指令的动作特性，常用于机器人回到特定（如机械零点）的位置或经过运动学奇异点的位姿。
MoveAbsJ指令：
MoveAbsJ jpos10\NoEOffs, v1000, z50, tool1\WObj:=wobj1;

## Slide 8: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3．直线运动指令（MoveL）
MoveL用于将机器人末端点沿直线移动至目标位姿，当指令目标位置不变时也可用于调整工具姿态。
如果不可能达到关于调整姿态或外轴的编程速率，则将降低TCP的速率。一般在对轨迹要求高的场合进行使用此指令。但要注意，空间直线距离不宜太远，否则容易到达机器人的轴限位或奇异点。
MoveL指令的格式如下：
MoveL p20, v1000, fine, tool1\WObj:=wobj1;
其中fine参数决定了TCP将精确运动到目标点p20，并在此处速度降为零。

## Slide 9: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
4.圆弧运动指令（MoveC）
MoveC指令用于将工具中心点（TCP）沿圆周移动至给定目的地。移动期间，该周期的方位通常相对保持不变。下图显示了如何通过两个MoveC指令，完成一个完整的圆周运动。
MoveL p10,v500,fine,tool1
MoveC p20,p30,v500,z20,tool1;
MoveC p40,p10,v500,fine,tool1;
其中p20、p40点分别为第1段与第2段圆弧的中间点，
用于定义圆弧的曲率；p10点既是第1段圆弧的起点也是
第2段圆弧的终点；p30点既是第1段圆弧的终点也是第2
段圆弧的起点。
程序中p10～p40点的数据类型均为robtarget。

## Slide 10: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
5.运动程序例程
（1）编程要求
机器人的TCP从当前位置p0点向目标位置p1点以线性运动方式前进，速度为200mm/s，转弯区数据为10mm；接着向p2目标点以线性方式运动，速度为100mm/s，要求机器人能够在p2点稍作停顿；最后以关节运动方式到达目标点p3，速度为500mm/s。以上运动过程使用的工具数据为tool1，工件坐标系数据为wobj1。
（2）程序代码
MoveL p1, v200, z10, tool1\WObj:=wobj1;
MoveL p2, v100, fine, tool1\WObj:=wobj1;
MoveJ p3, v500, fine, tool1\WObj:=wobj1;

## Slide 11: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
（3）程序运行
ABB工业机器人的运行模式有手动运行、自动运行、外部自动运行三种方式。程序调试时采用手动运行模式。
在程序编辑器界面，程序指针（PP）以箭头形式显示在程序行序号位置，程序运行时将从PP位置执行。有三种方式设置程序指针：PP移至Main、PP移至光标和PP移至例行程序。
调试时将程序指针（PP）移至指定位置后，按下示教器使能键，调试运行程序。

## Slide 12: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3.2.3 I/O控制指令
I/O控制指令用于控制I/O信号，以实现与机器人周边设备通信的目的，常见的I/O指令有：Set、Reset、SetDO、WaitDI、WaitDO、WaitUntil等。
1.Set指令
Set 指令只有一个参数，就是操作的输出信号对象。执行 Set 指令后，在信号获得其新值之前，存在短暂延迟。如果对信号时序有精确需求，需要继续执行程序直至信号已获得其新值，则可以使用SetDO 指令以及可选参数“\Sync”。
为将数字输出信号DO1置位，
可编写：Set DO1
或编写：SetDO DO1, 1

## Slide 13: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
2.Reset指令
Reset 指令的功能与Set指令相反，通常配对使用。
将数字输出信号DO1复位，可编写：Reset DO1；也可以编写：SetDO DO1, 0
3. WaitDI指令
WaitDI指令用于等待一个数字量输入信号达到设定值。
例如程序：WaitDI DI1,1
4. WaitDO指令
WaitDO指令用于判断数字输出信号的值是否与目标一致。
指令格式为：WaitDO DO1,1;执行此指令时，等待DO1的值为1，程序继续往下执行；如果到达最大等待时间以后，DO1值还不为1，则机器人报警或进入出错处理程序。

## Slide 14: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
5. WaitUntil指令
WaitUntil指令可用于布尔量、数字量或I/O信号值的判断。如果条件到达指令中的设定值，程序继续往下执行；否则就一致等待，除非设定了最大等待时间。例程如下：
WaitUntil DI1 = 0;
WaitUntil DO1 = 1;
WaitUntil sign = TRUE;
WaitUntil reg1 = 10;

## Slide 15: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3.2.4 逻辑判断指令
逻辑判断指令用于对条件进行判断后，执行相应的操作，是RAPID模块的重要组成部分。
1. Compact IF紧凑型条件判断指令
Compact IF紧凑型条件判断指令用于当一个条件满足以后，就执行一句指令，
指令格式为：IF sign = TRUE Set DO1; 如果sign为TRUE，则置位DO1。
2. IF条件判断指令
IF条件判断指令用于根据不同的条件执行不同的指令，示例程序如下：
IF reg1 > 5 THEN data := 6;
ELSEIF reg1 <= 5 and reg1 >= 0 THEN data := 3;
ELSE data := -5;
ENDIF

## Slide 16: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3.TEST逻辑指令
TEST 指令是根据TEST数据执行的程序。TEST数据可以是数值也可以是表达式，根据该数值执行相应的CASE。TEST指令用于在选择分支较多时使用，如果选择分支不多，则可以使用 IF...ELSE 指令代替。使用 TEST 指令需要注意以下事项：
（1）TEST 指令可以添加多个“CASE”，但只能有一个“DEFAULT”。
（2）TEST 可以对所有数据类型进行判断，但是进行判断的数据必须有数值。
（3）如果没有很多的替代选择，可使用IF…ELSE指令。
（4）如果不同的值对应的程序一样，用“CASE xx,xx,......;”来表达，可以简化程序。

## Slide 17: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
示例程序如下：
TEST reg1
CASE 1：
MOVL p10,v1000,fine,tool1;
CASE 2,3：
MOVL p20,v1000,fine,tool1;
DEFAULT：
stop;
ENDTEST
指令解析：对reg1的数值进行判断，如果值为 1，则运动至点 p10，
如果值为 2 或 3，则运动至p20 点，否则停止。

## Slide 18: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
4. FOR重复执行判断指令
（1）FOR 指令结构
FOR 是重复执行判断指令，一般用于重复执行特定次数的程序内容。
指令结构如下：
FOR <ID> FROM <EXP1> TO <EXP2> STEP <EXP3> DO
<SMT>
ENDFOR
<ID>：循环判断变量；<EXP1>：变量起始值，第一次运行时变量等于这个值；<EXP2>：变量终止值，或叫作末尾值；<EXP3>：变量的步长，每运行一次 FOR 里面语句变量值自加这个步长值，在默认情况下，步长 <EXP>是隐藏的，是可选变元项；<SMT>：循环程序。

## Slide 19: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
（3）FOR指令例程
PROC Exfor() //Exfor例行程序开始
X := 0; //变量X赋值为0
i := 1; //变量i赋值为0
FOR i FROM 1 TO 3 DO //FOR循环3次
X := X + 100;
ENDFOR //FOR循环结束
i := i + 1; //变量i自增1
WaitTime 1; //延时1s
ENDPROC //Exfor例行程序结束
执行结果，变量X为300，i为2。

## Slide 20: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
5.WHILE条件判断指令
（1）WHILE 指令结构
WHILE <EXP> DO
<SMT>
ENDWHILE
<EXP>是循环判断条件，光标选中，单击即可输入表达式；<EXP>可以是表达式，也可以是多个表达式之间的“与”“异”或“求余”等关系，条件的结果只有对或错。
<SMT>是指令输入占位符，光标选中<SMT>，单击“添加指令”即可。

## Slide 21: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
（3）WHILE应用例程
reg1 := 1;
WHILE reg1 <= 10 DO
reg1 := reg1 + 1;
ENDWHILE
执行说明：初始化reg1为 1，执行WHILE指令时，先判断如果条件成立，则执行循环语句内的内容，WHILE中每执行一次，reg1 自增一；执行完一次后，程序指针又跳到WHILE指令进行第二次判断，条件成立则继续执行循环语句内的内容，重复判断条件，重复执行 WHILE中指令，直到条件不成立，即reg1为11时候，程
序执行指针跳转到ENDWHILE指令后，结束WHILE 指令。

## Slide 22: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3.2.5 其他指令
1. WaitTime时间等待指令
WaitTime指令是一种时序控制指令类型，其功能是为了让程序控制各设备之间的配合时间顺序更准确，通常用于需要延长程序运行时间的场合。
应用例程：
Set DO8;
WaitTime 1;
Reset DO8;
程序说明：
先执行程序“Set DO8”，等待1秒，再执行“Reset DO8”。

## Slide 23: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
2. ProcCall例行程序调用指令
ProcCall指令用于将程序执行转移至另一个无返回值程序。当执行完成无返回值程序后，程序执行将继续过程调用后的指令。
程序可以相互调用，还可以反过来调用另一个程序；程序也可自我调用，即递归调用。
应用例程：
MoveJ p10, v1000, z50, tool0;
Routine1;
MoveJ p20, v1000, z50, tool0;

## Slide 24: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
3.RETURN返回例行程序指令
RETURN为返回例行程序指令，当此指令执行时，马上结束本例行程序的执行，程序指针将返回到调用此例行程序的位置。应用例程如下：
PROC Routine1()
Routine2;
SET DO1;
ENDPROC
PROC Routine2()
IF DI1=1 THEN
data :=0;
RETURN;
…

## Slide 25: 单元二 ABB工业机器人常用编程指令
4.无条件跳转指令GOTO
无条件跳转结构 GOTO 用于将程序执行转移到相同程序内的另一标记处。
GOTO 指令结合标签的使用例程：
GOTO Label1;
<SMT>
Label1:
…
程序说明：
当执行“GOTO Label1”时，程序无条件转移到标签“Label1”的地址。

## Slide 26
谢 谢！