## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块三 工业机器人示教编程
2024年7月5日
张爱红 主编

## Slide 3: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
[学习目标]
1. 掌握工业机器人激光切割系统的组成；
2.掌握模拟激光笔工具的安装方法；
3.掌握创建与保存示教程序的方法；
4.能够根据任务要求，添加运动控制指令；
5.能够修改程序指令的运动参数；
6.掌握程序调试的方法；
7. 培育求实创新精神。

## Slide 4: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
[任务要求]
工业机器人激光切割系统由工业机器人、工具快换装置、激光笔工具、平面循迹绘图模块等组成。实施工业机器人激光切割任务前，需要进行系统操作的准备工作，掌握激光笔工具的安装方法， 创建例行程序、添加运动指令，修改运动指令参数，完成激光切割程序的现场示教编程等，主要包括以下内容：
1. 通过气动控制板操作，将激光笔工具安装到机器人末端主盘；
2. 创建并保存程序；
3. 根据任务要求，添加运动指令；
4. 修改程序指令的运动参数；
5. 程序调试。

## Slide 5: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.3.1 工业机器人激光切割
激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质，从而实现将工件隔开。激光切割属于热切割方法之一。激光切割可分为激光汽化切割、激光熔化切割、激光氧气切割和激光划片与控制断裂四类。
激光切割的特点：
（1）几乎对所有的金属和非金属材料都可以进行激光切割；
（2）激光能聚焦成极小的光斑，可进行微细和精密加工；
（3）属于非接触切割，材料无机械变形；
（4）便于自动控制连续加工，切割效率高，质量高。

## Slide 6: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.3.2 激光笔工具手动安装
1.工具快换装置
工具快换装置可以使工业机器人能够根据作业任务的需要，自动、快速的更换末端工具或外围设备，使工业机器人的应用更具柔性，提高作业能力与效率。
工业机器人工具快换装置主要由主侧和工具侧两部分组成，两侧设计可以自动锁紧连接。大多数的机器人工具快换装置使用气体锁紧主侧和工具侧，主侧安装在一台机器人上，工具侧安装工具，例如吸盘、夹爪或焊枪等。
主侧
工具侧

## Slide 7: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
2.激光笔工具
以发射红光的激光笔为例，将激光笔安装在工具快换装置的工具侧，通过工业机器人示教盒上的可编程按键控制激光笔的打开和关闭。激光笔在平面循迹模块上沿着给定的曲线任务精确的投映点作为工业机器人运动的目标点，模拟激光切割。
激光笔
激光笔工具

## Slide 8: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.气动控制板
气动控制板固定于实训台上，通过按下电磁阀强制按钮，实现对气动工具的强制动作。
强制按钮 | 主盘锁紧 | 主盘松开 | 手爪闭合 | 手爪张开 | 吸盘真空 | 真空破坏
YV1 |  | + |  |  |  | 
YV2 | + |  |  |  |  | 
YV3 |  |  |  | + |  | 
YV4 |  |  | + |  |  | +
YV5 |  |  |  |  | + | 

## Slide 9: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
4.可编程按键
给可编程按键分配控制的I/O信号，将数字信号与系统的控制信号关联起来，便可通过按键进行快捷操作。由操作者自定义输入输出等功能，实现模拟外围的信号输入或者对信号进行强制输出，提高工作效率。
将可编程按键1选择类型配置成“输出”，按下按键选择为“切换”，与启动/关闭激光笔的信号关联，按下按键1则打开激光笔，发射红色光束，再次按下按键1则关闭激光笔。

## Slide 10: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
5.激光笔工具安装操作
长按气动控制板YV1位置按钮->确认快换工具锁紧钢珠为缩回状态->手持激
光笔工具安装到机器人末端主盘位置，使机械接口与电气接口对齐，主盘与副盘
间的间隙约1mm。YV1按钮保持按下状态->保持手持工具的状态，松开YV1按钮，
按住YV2按钮约1秒，工具锁紧后，松开YV2按钮。

## Slide 11: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
6.绘图模块安装
将平面循迹绘图模块底部的两个定位销插入定位板的两个定位孔，平面循迹绘图模块安装到平台上机器人正前方位置。

## Slide 12: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.3.3 编写激光切割运动程序
1.工具坐标与工件坐标的设置
工具坐标系tool1数据是工具TCP相对于tool0的坐标值和工具坐标系相对于tool0的方向；工具负载load1包括工具质量mass、工具重心相对于tool0的坐标值cog、工具主惯性轴的方向、围绕惯性轴的惯性矩等。工件坐标系定义了工件相对于大地坐标（或基坐标）的位置，对工业机器人进行编程，就是在工件坐标系中创建目标和路径的过程。

## Slide 13: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
工业机器人编程前要完成工具标定，得到工具数据（tool1）；完成工具负载设置，得到工具负载数据load1；完成工件坐标系的标定，得到工件坐标数据（wobj1）。并在手动操纵界面选择已标定的工具坐标、工件坐标与有效载荷。

## Slide 14: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
2.程序编写
工业机器人工作原点一般也是工业机器人程序的起点与终点，通常用关节位置数据jointtarget来定义，例如：pHome=(0°，0°，0°，0°，90°，0°)； 为了让工业机器人重心居中，机器人原点位置也可以定义为：pHome2=(0°，-20°，20°，0°，90°，0°) 。
（1）使用MoveAbsJ指令记录程序起始点
（2）使用MoveJ指令记录激光切割开始点
（3）使用MoveL指令记录第一条直线
（4）使用MoveC指令记录第一条圆弧
（5）编制封闭轨迹程序

## Slide 15: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.程序调试
在程序编辑器画面按“调试”菜单后在右侧弹出菜单中选择“PP移至Main”可将程序指针移至main程序的第一行。接着在示教器使能键按下的情况下，按“步进按钮”可单步调试或按“启动按钮”试运行程序，调试过程中若松开使能键，机器人将立即停止运行。

## Slide 16: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.3.4工具自动拾取编程
1.利用“对准”功能实现主盘与副盘的快速对接
对准功能可用于将系统中已定义的工具（tool1）对准已定义的坐标系，包括：大地坐标系、基坐标系、工件坐标系等。在工具抓取时用“对准”功能，可以实现主盘与副盘的快速对接。

## Slide 17: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
2.工具自动抓取编程
（1）抓取工具轨迹规划
工业机器人在自动抓取工具运行时，需要确定几个关键位置点，包括pHome原点位置、 p10过渡点位置、p11接近点位置和p12拾取点位置，p10、p11、p12需现场示教。工业机器人完成从原点位置自动拾取工具的轨迹为：pHome→p10→p11→p12，工业机器人抓取完工具后自动返回原点位置的轨迹为：p12→p11→p10→pHome，
其中：pHome→p10执行的动作方式为关节动作MoveJ，
p10→p11、p11→p12、p12→p11、p11→p10 执行的动作
方式为直线动作MoveL，p10→pHome执行的动作为绝对
方式关节动作MoveAbsJ。

## Slide 18: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
（2）抓取工具程序编写
MoveAbsJ pHome\NoEOffs，v200，fine，tool1; //工作原点pHome
MoveJ p10，v200，fine，tool1; //p10：过渡点
MoveL p11，v200，fine，tool1; //p11：接近点
MoveL p12，v200，fine，tool1; //p12：拾取点
Set YV2; //置位主盘松开信号
Reset YV1; //复位主盘锁紧信号，YV1和YV2互锁
WaitTime 1; //延时1秒
MoveL p11，v200，fine，tool1;
MoveJ p10，v200，fine，tool1;
MoveAbsJ pHome\NoEOffs，v200，fine，tool1;
由于接近点p11在拾取点p12上方约120mm的地方，可以采用Offs偏移函数取代示教点p11，程序“MoveL p11，v200，fine，tool1”可以修改为“MoveL Offs(p12,0,0,120), v200, fine, tool1” 。

## Slide 19: 单元四 ABB工业机器人电机装配应用编程
[学习目标]
1.掌握电机装配流程；
2.掌握电机装配IO信号的控制方法；
3.掌握电机装配关键位置的示教方法；
4.掌握电机装配综合编程与调试方法；
5.培育精益求精的工匠精神。

## Slide 20: 单元四 ABB工业机器人电机装配应用编程
[任务要求]
在工业机器人电机装配工作站上，对工业机器人进行现场综合应用编程，完成一套电机部件的装配及入库过程。
电机外壳手动放置到立体库指定位置，电机转子和电机端盖手动放置到搬运模块上指定位置。通过对工业机器人现场示教编程，完成一套电机部件的正确装配，并将电机成品返回到立体库中指定位置。

## Slide 21: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.4.1 电机装配流程
1.工件准备
一套电机部件主要包括：电机端盖1、电机转子2和电机外壳3。系统开始前，预先将电机端盖1和电机转子2放置到搬运模块上、电机外壳3放置在立体库中。

## Slide 22: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
2.装配工作站工作过程
电机组件的装配流程一般为：系统手动复位、工具抓取、电机外壳装配、变位机转位控制、转子与端盖装配、变位机复位、成品入库等。步骤如下：
①系统手动复位：手动操作示教器将工业机器人返回到工作原点，变位机复位到水平上料状态；②工具抓取：将示教器切换到自动运行模式，按下启动按键，工业机器人从快换装置自动抓取平口手爪工具，完成后返回工作原点位置；③电机外壳装配：工业机器人抓取电机外壳，并搬运到水平状态的变位机上，定位气缸推出，固定电机外壳工件；④变位机旋转-20°：电机外壳固定完成后，变位机自动面向机器人一侧旋转-20°，使变位机处于装配状态；⑤电机转子装配：工业机器人自动抓取电机转子，并装配到固定在变位机上的电机外壳中；⑥电机端盖装配：工业机器人自动抓取电机端盖，并装配到固定在变位机上的电机转子上；⑦变位机复位：电机部件装配完成后，变位机自动旋转至水平位置，使变位机处于上下料状态；⑧电机成品入库：变位机处于上下料状态后，工业机器人自动抓取电机成品，并将电机成品搬运到立体库的指定位置上；⑨系统复位：成品入库完成后，工业机器人自动将平口手爪工具放入工具快换装置并返回工作原点位置，变位机旋转至水平位置。

## Slide 23: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.4.2 电机装配输入/输出（I/O）信号
以电机装配模块为例，说明电机装配I/O信号的应用：
气缸伸出由机器人输出信号EXDO7控制，伸出到位后，EXDI7信号为1；气缸缩回由EXDO8信号控制，缩回到位后信号EXDI8为1。
气缸缩回装配模块
装配模块气缸伸出

## Slide 24: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.4.3电机装配位置示教
要完成一套电机部件的装配，需要对不同位置的电机零件进行示教，电机装配需要示教的位置变量示教示意图。
外壳及成品位置
外壳上料位置
转子抓取位置
转子与端盖的装配位置
端盖抓取位置
成品的下料位置

## Slide 25: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
3.4.4 电机装配综合编程
根据电机组件的装配流程，用户示教编程时除main例行程序外可分别创建：取平口手爪工具、放平口手爪工具、电机外壳装配、电机转子装配、电机端盖装配、电机成品入库等例行程序。
1.main程序
PROC main()//主程序开始
MoveAbsJ phome\NoEOffs, v200, fine, tool0;//机器人返回工作原点
QuPTool;//调用“取平口手爪工具”例行程序
…
FangPTool;//调用“放平口手爪工具”例行程序
MoveAbsJ phome \NoEOffs, v200, fine, tool0;//机器人再次返回工作原点
ENDPROC//主程序结束

## Slide 26: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
2.电机外壳装配例行程序
PROC WaiKeAssemble()
Set YV3;
Reset YV4; //松开平口手爪
WaitDI DI10, 1;//等待手爪松开到位信号
WaitTime 1;//延时1秒
MoveJ Offs(P20,0,0,150), v200, fine, tool0;//到达立体库电机外壳上方接近点
MoveL P20, v100, fine, tool0;//到达立体库电机外壳抓取点
Set YV4;
Reset YV3;//闭合平口手爪
WaitDI DI9, 1;//等待手爪闭合到位信号
WaitTime 1; //延时1秒
MoveL Offs(P20,0,0,150), v200, z50, tool0;//重返立体库电机外壳上方接近点
MoveAbsJ phome\NoEOffs, v200, fine, tool0;//返回工作原点

## Slide 27: 单元三 ABB工业机器人激光切割应用编程
MoveJ Offs(P21,0,0,150), v200, fine, tool0;//到达电机外壳装配位上方接近点
RESET EXDO7;
SET EXDO8;//定位气缸缩回
WaitDI DI8, 1;//等待气缸缩回到位信号
WaitTime 1;//延时1秒
MoveL P21, v100, fine, tool0;//到达电机外壳装配位置
Set YV3;
Reset YV4; //松开平口手爪
WaitDI DI10, 1;//等待手爪松开到位信号
WaitTime 1;//延时1秒
MoveL Offs(P21,0,0,150), v200, fine, tool0;//重返电机外壳装配位上方接近点
RESET EXDO8;
SET EXDO7;
WaitDI DI7, 1;//等待气缸伸出到位信号
WaitTime 1;//延时1秒
MoveAbsJ phome\NoEOffs, v200, fine, tool0;//返回工作原点
ENDPROC

## Slide 28
谢 谢！