## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块四 工业机器人总线与网络通信
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
[学习目标]
1.了解Profinet通信的特点；
2.熟悉ABB工业机器人三种Profinet通信选项；
3.掌握ABB工业机器人作为设备（从站）的Profinet通信配置方法；
4.掌握PLC作为控制器（主站）的Profinet通信配置方法；
5.掌握ABB工业机器人作为控制器（主站）的Profinet通信配置方法；
6.培育注重事物的整体性、关联性系统思维能力。

## Slide 4: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
4.2.1 Profinet通信概述
1. Profinet通信功能
Profinet是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。
其特点如下：
（1）分散式现场设备（Profinet I/O）的系统集成
简单的现场设备使用Profinet I/O集成到Profinet，并用Profinet DP中熟悉的I/O来描述。
（2）运动控制系统的实时同步控制
Profinet运动控制通过Profinet的同步实时（IRT）功能，可以轻松地实现对伺服系统的控制。
（3）通过独立的实时数据通道，保证对伺服运动系统的可靠控制。
（4）为了保持与其他系统的连接，Profinet支持OPC和DX。
（5）Profinet不仅可用于工厂自动化场合，同时也面向过程自动化应用。

## Slide 5: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
2. ABB工业机器人Profinet通信选项
ABB的通信选项有三种：
（1）888-2 Profinet Controller/Device
该选项支持机器人同时作为控制器和设备，机器人无需额外的硬件。
（2）888-3 Profinet Device
该选项仅支持机器人作为设备，机器人不需要额外的硬件。
（3）840-3 Profinet Anybus Device
该选项仅支持机器人作为设备，机器人需要额外的硬件DSQC688（Profinet Anybus Device）。
888-2 Profinet Controller/Device与888-3 Profinet Device选项可以直接使用控制器上的
LAN3或WAN口。
DSQC688

## Slide 6: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
4.2.2 ABB工业机器人作为设备（从站）与PLC的Profinet通信配置
1.基于888-2/888-3选项的Profinet通信从站（机器人）配置
确认机器人上已经安装了888-2（或888-3）选项功能。
Profinet可以连接WAN或LAN3端口上，但两个口不可以同时使用Profinet通信，888-2（或888-3）选项仅支持一个口使用Profinet，机器人在Profinet网络上的IP地址唯一。如果机器人要接入两个不同网段的Profinet网络，需要在888-2（或888-3）选项外增加840-3 Profinet
Anybus Device选项，并需要另外增加硬件DSQC688模块。

## Slide 7: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
从ABB菜单进入“示教器-控制面板-配置”，主题选择“Communication” -> 进入IP Setting，选择“PROFINET Network”；机器人有PROFINET选项后，此处将自动出现PROFINET Network -> 修改IP地址和子网，并选择对应的网口为WAN，Label不要修改，完成后重启 -> 进入“控制面板-配置”，主题选择“I/O”，选择“Industrial Network”->选择PROFINET->设置PROFINET Station Name，此处名字（robot）要与PLC端组态时写入的机器人Station配置一致->进入“控制面板-配置”，主题选择“I/O”，选择“PROFINET Internal Device”->根据实际配置输入/输出字节数，需要与PLC端的配置一致->添加信号（Signal），Assigned to Device选择PN_Internal_Device，例如分别添加输入信号pn_DI1、输出信号pn_DO1等。

## Slide 8: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
2. 基于888-2/888-3选项的Profinet通信主站（PLC）配置
基于888-2/888-3选项的机器人GSDML文件（GSDML-V2.33-ABB-Robotics-Robot-Device-20180814.xml）可以在安装了Robotstudio软件的计算机上找到。
还可以通过ABB工业机器人的示教器，先进入Flexpendant资源管理器，然后进入“<SystemName>\PRODUCTS\<RobotWare_xx.xx.xxxx>\utility\service\GSDML\”路径获取对应的GSDML文件。

## Slide 9: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
Profinet通信主站（PLC）的配置：
打开博图软件，项目视图“选项”-“管理通用站描述文件”，安装ABB工业机器人GSDML文件 ->单击添加新设备，选择“控制器”下的“SIMATIC S7-300”中的“CPU314-2 PN/DP”，订货号为6ES7 314-6EH04-0AB0->单击“确定”，打开设备视图，接着单击PLC绿色的PROFINET接口（矩形框）->在属性中设置IP地址、子网掩码、Profinet设备名称“plc_1”等。

## Slide 10: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
切换至“网络视图”选项卡，在硬件目录中依次选择“其他现场设备”-“Profinet IO”-“I/O”-“ABB Robotics”-“Robot Device”-“BASIC V1.4”->选择“BASIC V1.4”，将图标“BASIC V1.4”拖入网络视图中->在“BASIC V1.4”属性选项卡中设置从站IP地址、子网掩码、PROFINET设备名称，其中：PROFINET设备名称（robot）要与机器人端名称一致，IP地址与PLC在同一网段->单击“设备视图”选项卡，选择目录下的“DI 8 bytes”，包含64个输入，与机器人DO1～DO64输出信号相对应；同理“DO 8 bytes”与机器人输入信号DI1～DI64相对应->PLC接口信号的输入地址：IB0～IB7，输出地址：QB0～QB7->切换至“网络视图”，用鼠标点下PLC的绿色Profinet通信口，拖至RobotBasicIO的绿色Profinet端口上，建立起了PLC与机器人的Profinet通信。

## Slide 11: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
3.基于840-3选项的Profinet通信从站（机器人）配置
ABB工业机器人需要有“840-3 Profinet Anybus Device”选项，才能作为从站（设备）通过DASC688模块进行Profinet通信。
从ABB菜单进入“控制面板-配置-I/O-Industrial Network”，选择“PROFINET_Anybus”->根据要求修改IP Address、子网掩码、网关等参数并“确定”，重启机器人系统->进入“控制面板-配置-I/O-PROFINET Internal Anybus Device”，单击“显示全部”->双击“PN_Internal_Anybus”->根据实际修改输入、输出字节数,并单击“确定”->进入“Signal”后，添加信号->添加数字输入信号pn_DI1，此处Assigned to Device选择PN_Internal_Anybus，映射为0->添加数字输出信号pn_DO1，此处Assigned to Device选择
PN_Internal_Anybus，映射为0。

## Slide 12: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
4. 基于840-3选项的Profinet通信主站（PLC）配置
既可以通过RobotStudio软件获取840-3 Profinet Anybus Device选项的GSDML文件：
GSDML-V2.0-PNET-Anybus-20100510.xml; 也可以通过示教器的资源管理器进入“<SystemName>\PRODUCTS\<RobotWare_xx.xx.xxxx>\utility\service\GSDML\”路径获取。

## Slide 13: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
打开博图软件，项目视图“选项”-“管理通用站描述文件”，安装DSQC688模块GSDML文件 -> 单击添加新设备，选择“控制器”下的“SIMATIC S7-300”中的“CPU314-2 PN/DP” ->单击“确定”，打开设备视图，接着单击PLC绿色的PROFINET接口->在属性中设置IP地址、子网掩码、Profinet设备名称“plc_1”等->切换至“网络视图”选项卡，在硬件目录中依次选择“其他现场设备”-“Profinet IO”-“General”-“ABB Robotics”-“Anybus”-“DSQC688”->选择“DSQC688”，将图标“DSQC688”拖入网络视图中->在“DSQC688”属性选项卡中设置从站IP地址、子网掩码、PROFINET设备名称 ->单击“设备视图”选项卡，选择目录下的“input 4 byte”，与机器人DO1～DO32输出信号相对应；同理“output 4 byte”与机器人输入信号DI1～DI32相对应->PLC接口信号的输入地址：IB256～IB259，输出地址：QB256～QB259->切换至“网络视图”，用鼠标点下PLC的绿色Profinet通信口，拖至DSQC688的绿色Profinet端口上，建立起了PLC与机器人的Profinet通信。

## Slide 14: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
4.2.3 ABB工业机器人作为控制器（主站）的Profinet通信配置
ABB工业机器人也可以作为Profinet网络上的控制器，网络上其他设备为Profinet从站。将机器人配置为Profinet网络上的控制器，需要先在本地完成对其他设备的组态，之后机器人端再添加信号等内容。机器人作为控制器需要已安装“888-2”选项。

## Slide 15: 单元二 ABB工业机器人的Profinet通信
配置步骤：打开RobotStudio软件，进入“控制器-配置-I/O配置器”-> 单击左侧“通信”-
“IP设置”-“Profinet Network”，在右侧属性栏中设置IP地址、子网掩码、网络接口等 -> 单击“I/O System”选中“PROFINET”，单击鼠标右键，单击“Import”-“GSDML File”，导入设备（从站）的GSDML文件-> 右侧PROFINET Station Name中输入作为控制器的机器人主站名：
pn-robot -> 单击左侧的“Controller”，在右侧“Device Catalogue”中选中要添加的设备->选中新加入的设备，在右侧属性栏中设置Device的PROFINET Station Name（从站名）为robot2以及IP地址等信息->选中左侧的设备，在右侧“Device Catalogue”中选中要添加的输入/输出模块->单击左侧的“DO_8_bytes”模块，在右侧“Signal Editor”下添加输出信号，同理可以添加输入信号->完成以上配置后，单击“写入配置”并重启机器人->系统会自动生成IPPNIO.xml文件并放置到HOME文件夹中，并完成其他所有配置。

## Slide 16
谢 谢！