## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块四 工业机器人总线与网络通信
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
[学习目标]
1.掌握Socket通信网络的设置方法；
2.了解Socket通信的框架流程；
3.熟悉ABB工业机器人Socket服务器端编程方法；
4.熟悉ABB工业机器人Socket客户端编程方法；
5.理解ABB工业机器人与西门子PLC的Socket通信应用开发流程；
6.培育善于因时制宜、开拓创新思维能力。

## Slide 4: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
4.3.1 Socket通信简介
Socket称为套接字，包括IP地址和Port端口，提供向应用层传送数据包的机制。它是网络环境中进程间通信的应用程序编程接口（API），也是可以被命名和寻址的通信端点，使用中的每一个套接字都有其类型和一个与之相连进程。通信时其中一个网络应用程序将要传输的一段信息写入它所在主机的 Socket中，该 Socket通过与网卡相连的传输介质将这段信息送到另外一台主机的Socket中，使对方能够接收到这段信息。

## Slide 5: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
ABB工业机器人使用Socket通信，需要有616-1 PC interface选项，应用Socket通信，机器人应用RAPID程序能够与计算机、PLC、智能相机等进行网络通信：传送控制指令并接受信息反馈等。

## Slide 6: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
4.3.2 Socket通信网络设置
1.网口选择与IP地址设置
Socket通信使用TCP/IP协议，通常使用机器人控制器的WAN口、LAN3口或Service Port服务端口。由于服务端口的IP地址为固定值192.168.125.1，PC端若要连接服务端口，可以将IP设为自动获取，也可以将IP设为192.168.125.X某一地址，
其中X取值范围为2～254。
以LAN3口的设置为例：进入“控制面板-配置”，
主题选择“Communication”（通信）-> 选择“IP Setting”
并双击打开->点击“添加”，设置IP、子网掩码、网口
（Interface）选择WAN3。

## Slide 7: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
2.同时使用Socket与PROFINET通信的配置
WAN口可以配置为同时使用Socket与PROFINET通信，具体步骤如下：
用Robot Studio连接机器人，进入“控制器”-“属性”-“网络设置”-> 根据需要设置IP，该设置为WAN口IP地址（例如：192.168.101.100），用作Socket通信接口，设置完成后重启->进入“控制面板-配置”，主题选择“Communication”-> 选择“IP Setting”并双击打开->进入IP Setting，单击“PROFINET Network”->修改IP地址，选择对应网口为WAN，此处IP地址应与前面配置的系统WAN口IP地址（192.168.101.100）相同，完成后重启系统。

## Slide 8: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
4.3.3 ABB工业机器人的Socket通信
1.Socket通信框架
Socket通信分为服务器端（Server）与客户端（Client），一个Server可以连接多个Client。Server通过不同的端口号区分连接的Client。ABB工业机器人支持Socket通信，机器人控制器需配置616-1 PC Interface选项。
ABB工业机器人在socket通信中即可以作为Server，也可以作为Client。创建socket通信程序的流程一般为：对于服务器端程序，首先要创建类型为socketdev的套接字，并绑定至服务器某一端口上。执行SocketListen后，服务器套接字开始监听位于该端口和地址上的输入连接，接着调用SocketAccept接受来自客户端的输入连接。同样客户端程序也要先创建socketdev类型的套接字，并尝试调用SocketConnect连接远程服务端，一旦连接成功，双方将可以传送信息。

## Slide 9: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
socket通信一般流程：
服务端
客户端

## Slide 10: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
2. Socket服务器端编程
新建Socket服务器端程序模块和例行程序，并添加socket程序代码，与socket相关指令均在“Communicate”（通信）指令集下。
Socket服务器端编程思路：首先创建服务器套接字，并绑定至服务器端口（例：1025）。
在执行SocketListen后，服务器套接字开始监听输入连接。调用SocketAccept接受来自客户端的输入连接，并将客户端地址储存在字符串client_ip中。随后服务器接收来自客户端的字符串消息，并将消息储存在receive_string，最后服务器向客户端发送"Hello,Success!"，并关闭客户端连接。
SocketCreate server_socket;
SocketBind server_socket, "192.168.101.100", 1025;
SocketListen server_socket;
WHILE keep_listening DO
SocketAccept server_socket, client_socket\ClientAddress:=client_ip;
SocketReceive client_socket\Str := receive_string;
SocketSend client_socket\Str := " Hello,Success!";
...
SocketClose client_socket;
ENDWHILE

## Slide 11: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
3. Socket客户端编程
在客户端创建了两个例行程序：client_messaging、client_recover，在例行程序中自定义了错误处理，包括：通信超时、socket关闭等情形。在程序client_recover中，创建了客户端套接字，并与IP地址为192.168.101.100的服务器端口1025相连。在程序client_messaging中，客户端将"Hello server"发送到服务器，接受服务器端发送的" Hello,Success!"信息，并将其储存在变量receive_string中。
SocketClose client_socket;
SocketCreate client_socket;
SocketConnect client_socket, "192.168.101.100", 1025;
SocketSend client_socket \Str := "Hello server";
SocketReceive client_socket \Str := receive_string;
SocketClose client_socket;

## Slide 12: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
4.3.4 ABB工业机器人与PLC的Socket通信应用
具有以太网通信功能的ABB工业机器人支持Socket通信，为了不影响机器人作业的正常运行，前台任务（T_ROB1）主要完成机器人正常作业示教程序，而与PLC通信的部分放到了后台任务（com）中，前、后台任务通过同名的自定义类型程序数据（可变量）实现数据共享，ABB机器人需要安装“623-1 Multitasking”多任务选项。

## Slide 13: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
ABB工业机器人与PLC通信架构：

## Slide 14: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
1.ABB工业机器人socket通信程序开发
为了不影响工业机器人作业任务的正常运行，工业机器人与PLC的通信程序在后台任务中运行，前台任务通过定义与后台任务同名的通信数据变量，对接口数据进行读写操作，进而实现工业机器人与PLC的数据通信。
下面介绍后台任务创建、用户自定义数据类型、通信数据变量定义、工业机器人通信程序、通信数据的打包与解包以及前台应用程序的开发方法等。
后台任务创建完成后需将Type（类型）修改为Semistatic并重启。

## Slide 15: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
（1）后台任务的创建
从ABB主菜单进入，依次选择“控制面板”-> “配置系统参数”-> “主题”，选择“Controller”；选择“TASK”，并双击进入；添加新任务，命名为“ComTask”，将Type修改为“Normal”后重启机器人系统；系统重启后出现事件消息10304，单击“确认”。
在示教器的“程序编辑器”界面上可以看到“T_ROB1”和新建的任务“ComTask”。

## Slide 16: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
（2）用户自定义数据类型
工业机器人使用自定义数据类型的方式设计通信数据接口，再通过Socket通信与PLC进行信息交互。
在任务ComTask中新建ComModule模块；应用RobotStudio软件，在ComModule模块中使用RECORD指令自定义数据类型userdefine，成员使用基础数据类型num，例如：num data1；点击“RAPID”菜单下“Apply”（应用）按钮同步更新示教器程序。

## Slide 17: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
（3）通信数据变量定义
在用户自定义数据类型（userdefine）的基础上，要进行数据变量的定义，其存储类型为可变量（PERS）。为了保证机器人与PLC间的双向数据通信，数据变量需要分别定义输入变量（datain）与输出变量（dataout）。
从ABB菜单进入“程序数据”画面；更改范围，将任务切换到“ComTask”；点击“视图”，选择“全部数据类型”；找到userdefine数据类型并双击打开；新建datain、dataout数据变量，设置存储类型为“可变量”；输入/输出数据变量datain、dataout创建完成。

## Slide 18: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
（4）打包与解包通信编程
通信数据的打包与解包分别由例行程序Pack与Unpack完成。
Pack例行程序编写：
在任务ComTask的模块ComModule里创建Pack打包例行程序。
首先调用ClearRawBytes指令清除senddata数据的内容，senddata为rawbytes类型的变量，
例程为：ClearRawBytes senddata;
接着调用PackRawBytes指令打包数据，
例程为：PackRawBytes dataout.data1,senddata,RawBytesLen(senddata)+1\IntX:=INT;
程序运行结果将dataout.data1数据打包到senddata变量中，字节长度为2；
RawBytesLen(senddata)+1是打包数据的起始位置 。

## Slide 19: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
通信数据的解包编程UnPack：
在任务ComTask的模块ComModule里创建UnPack解包例行程序。
首先调用UnpackRawBytes指令解包数据；
例程：UnpackRawBytes receivedata,3,comtempnum{2}\IntX:=INT;
含义：解包receivedata数据，将开始字节为3的2字节数据保存到comtempnum{2}变量中，receivedata为rawbytes类型的数据变量；3是解包数据的起始位置，comtempnum是数值型num（int或float）数组变量 ；
接着调用赋值语句，将数组变量值传送给输入数据成员；
例程：datain.data2:=comtempnum{2};
最后再调用ClearRawBytes指令清除receivedata数据的内容。
例程：ClearRawBytes receivedata;

## Slide 20: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
（5）工业机器人通信主程序
工业机器人与PLC通信时，工业机器人为通信客户端，PLC为服务器端。因此在机器人通信程序中需要调用SocketConnect连接PLC，其中"192.168.101.13"为PLC的IP地址，2001为端口号。
例程如下：
SocketConnect socket1,“192.168.101.13”,2001;
WHILE TRUE DO
SocketReceive socket1\RawData:=receivedata;
UnPack;
WaitTime 0.25;
Pack;
SocketSend socket1\RawData:=senddata;
WaitTime 0.25;
ENDWHILE

## Slide 21: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
（6）前台应用程序的开发
工业机器人前台任务（T_ROB1）应用程序的开发主要包括：创建模块和例行程序、自定义数据类型以及定义通信变量等。
在T_ROB1任务中新建系统模块Communicate(SYSMODULE)；
在Communicate模块中使用RECORD指令自定义数据类型userdefine，后台ComModule模块中的定义相同；
在系统模块Communicate中定义通信数据变量：datain、dataout；
例程：PERS userdefine datain := [0,0,…,0]
在程序模块MainModule的main程序中添加赋值语句：
例程：dataout.data1 := 2；

## Slide 22: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
2.服务器侧（PLC）Socket通信开发
Socket通信服务器为S7 1200 PLC，开发工作包括：PLC硬件组态、通信数据块创建以及通信编程等。
设置PLC IP地址：192.168.101.13，子网掩码：255.255.255.0；创建DB_RB_CMD[DB46]全局数据块，用于接受来自于机器人的指令数据；创建DB_PLC_STATUS[DB45]全局数据块，用于将PLC的状态数据发送给机器人；块属性需要取消勾选“优化的块访问”。
数据块DB_RB_CMD中创建：PLC_RCV_Data、与RB_CMD结构体；数据块DB_PLC_STATUS中创建：PLC_Send_Data与PLC_Status结构体成员；PLC将要发送的数据先存放在PLC_Send_Data中，经解析后得到实际发送数据PLC_Status；类似地PLC_RCV_Data 、 RB_CMD结构体数据类型一致，仅偏移地址不同。

## Slide 23: 单元三 工业机器人与PLC的TCP/IP网络通信
创建系统通信功能FC：
组态通信连接，指定IP地址、连接类型、连接ID等，并将本地端口号设为2001。
由于西门子PLC中数据存储方式的不同，工业机器人接受与发送数据需要经过解析，可采用SWAP_WORD指令交换高低数据位。

## Slide 24
谢 谢！