## Slide 1
1
工业机器人编程与系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 2
2
模块五 工业机器人与外围设备系统集成
2024年7月
张爱红 主编

## Slide 3: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
[学习目标]
1.了解工业视觉系统的结构组成与特点；
2.掌握康耐视工业智能相机的调试与通信测试方法；
3.掌握ABB工业机器人与康耐视智能相机的通信编程方法；
4.熟悉ABB工业机器人全局区域监控编程方法；
5.培育开拓创新思维能力。

## Slide 4: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
5.4.1工业视觉系统概述
工业视觉系统用于自动检验、工件加工和装配自动化以及生产过程的控制和监视的图像识别系统。工业觉系统通过图像采集硬件将被摄取目标转换成图像信号，并传送给专用的图像处理系统。图像处理系统根据像素、亮度、颜色分布等信息对目标进行特征抽取，并做相应判断，进而根据结果来控制现场设备。
根据组成结构的不同，典型的机器视觉系统可以分为两类：一类是PC式或称板卡式机器视觉系统，另一类是嵌入式机器视觉系统，又称智能相机或视觉传感器。嵌入式视觉系统具有易学、易用、易维护等特点，可在短期内构建起可靠而有效的机器视觉系统，从而极大地提高了应用系统的开发速度。

## Slide 5: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
5.4.2工业智能相机调试与通信测试
工业机器人视觉检测模块选用COGNEX In-Sight 2000系列智能相机。相机自带网络接口，可与PC、PLC或工业机器人等通信，在完成相机模块的安装、连接后，接着要完成相机参数的调试。
1.相机参数的调试
康耐视相机参数调试要借助于In-Sight Explorer软件。In-Sight资源管理器软件界面看上去比较简洁，但是功能比较丰富。其中电子表格视图让用户感觉对光学检测应用进行最大化控制并不困难，另外In-Sight 资源管理器软件还包括 EasyBuilder配置环境，可以在不进行编程的情况下快速部署应用。
相机参数调试的主要任务包括：图像亮度、曝光、光源强度、焦距等参数。
上述参数的调试需要在视觉编程软件中进行。

## Slide 6: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
应用In-Sight Explorer软件调试相机参数：

## Slide 7: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
2.法兰工件的图像训练
相机参数的调试完成后，为了获取工件形状与位置数据，需要完成法兰工件的图像训练。

## Slide 8: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
3. 测试视觉数据
为了验证相机作业程序，可借助于串口调试助手软件测试视觉数据。
视觉编程软件中，单击联机按钮，切换到联机模式->打开通讯调试助手，选择TCP Client模式，相机为服务器。打开通讯调试助手，输入相机的IP地址192.168.101.50，端口号3010，建立通讯连接->发送指令admin到相机。调试助手收到相机返回的数据Password->发送指令” ”(空格)到相机，调试助手收到相机返回的数据User Logged In->发送指令se8到相机，控制相机执行一次拍照，调试助手收到相机返回的数据1，代表指令发送成功->发送GVfalan.Fixture.X到相机，调试助手收到相机返回的数据1 156.105。1代表指令发送成功，156.105代表工件在X方向的位置。

## Slide 9: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
5.4.3 ABB工业机器人与康耐视智能相机的Socket通信
机器人与相机通信程序基于Socket套接字开发，其中机器人为客户端、相机为通信服务器。为了实现Socket通信，相机需要完成参数调试以及法兰工件的形状学习，机器人应用RAPID语言完成通信程序的编写，并将相机反馈的数据进行转换以得到工件坐标的变化量，并以此修正机器人的示教位置。
1.工业机器人与相机通信建立流程
机器人与相机采用Socket通信，基本流程如下：
（1）工业机器人同相机建立Socket连接；
（2）工业机器人发送用户名“admin\0d\0a”给相机，相机返回确认信息；
（3）工业机器人发送密码“\0d\0a”给相机，相机返回确认信息。

## Slide 10: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
例程如下：
PROC RobConnectToCamera
SocketClose ComSocket;//关闭套接字设备ComSocket
SocketCreate ComSocket;//创建套接字设备ComSocket
SocketConnect ComSocket,“192.168.101.50”,3010//连接相机
SocketReceive ComSocket\Str:=strRec;//接收相机数据并保存到变量strRec
TPWrite strRec;//将strRec数据显示在示教器界面上
SocketSend ComSocket\Str:=“admin\0d\0a”;//发送用户名admin与回车换行符
SocketReceive ComSocket\Str:=strRec;//接收相机数据存到变量strRec
TPWrite strRec;//将strRec数据显示在示教器界面上
SocketSend ComSocket\Str:=“\0d\0a”;//发送密码数据到相机，密码数据：\0d\0a
SocketReceive ComSocket\Str:=strRec;//接收相机数据存到变量strRec
TPWrite strRec;//将strRec数据显示在示教器界面上
ENDPROC

## Slide 11: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
2.相机拍照控制程序编写
工业机器人与相机通信建立后，即可编写相机拍照控制程序，例程如下：
PROC SendmdToCamera()
SocketSend ComSocket\Str:=“se8\0d\0a”;//发送相机拍照控制指令
SocketReceive ComSocket\Str:=strRec;//接收数据,为1表示拍照成功
IF strRec <> “1\0d\0a” THEN//使用IF指令判断相机是否拍照成功
TPErase;//示教器画面清除；
TPWrite “Camera Error”;//示教器上显示Camera Error
STOP;//停止
ENDIF//判断结束
ENDPROC

## Slide 12: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
3.获取相机图像数据程序
机器人要获取相机图像数据，必须向相机发送特定的指令，然后将接收到的数据转换成想要的数据。
PROC GetCameraData()
SocketSend ComSocket\Str:=“GVfalan.Fixture.X\0d\0a”;//发送获取工件X位置指令
SocketReceive ComSocket\Str:=strRec;//接收相机数据并保存到strRec
x_Position:= StringToNumData(strRec);//将数据转换并赋值给 x_Position
…
SocketSend ComSocket\Str:=“GVfalan.Fixture.Angle\0d\0a”;//发送获取工件旋转角度指令
SocketReceive ComSocket\Str:=strRec;//接收相机数据并保存到strRec
Rotation:= StringToNumData(strRec);//将接收到数据转换并赋值给Rotation
ENDPROC

## Slide 13: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
程序中调用了带返回值的例行程序StringToNumData，返回值数据类型为num，
其定义如下：
PROC num StringToNumData(string strData)
分割字符串,去除前3个字符（1\0D\0A：字符‘1’与回车换行符）与最后2个字符（\0D\0A：回车换行符），得到新的字符串strData2，例程如下：
strData2 := StrPart(strData, 4, StrLen(strData)-5);
将字符串strData2转化为数值numData，例程如下：
ok:=StrToVal(strData2,numData);
使用RETURN指令返回数据numData，例程如下：
RETURN numData
ENDPROC

## Slide 14: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
5.4.4 PLC与康耐视相机的Profinet通信
1. 相机侧通信配置
应用In-Sight Explorer软件完成相机侧的通信配置步骤：
网络设置：

## Slide 15: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
通信设置：
1
2
3
4
5
6
相机侧通信配置完成后，要及时保存作业、运行作业并点击“联机”。

## Slide 16: 单元四 ABB工业机器人与视觉系统集成
2. PLC侧通信配置
应用博图（Portal）软件完成PLC侧的通信配置：
1
2
3
4
5

## Slide 17
谢 谢！