## Slide 1: 第六章、网络基础
<number>
§6.1、计算机网络概述：
    计算机网络的定义和发展。
    计算机网络的应用与分类。
    计算机网络的拓扑结构 。
    网络协议与体系结构。
§6.2、局域网概述：
    局域网基础。
    局域网的组成。
    局域网互联技术。
    案例1-局域网的组建。

## Slide 2
<number>
计算机网络的定义与发展:

## Slide 3
<number>
计算机网络的定义：
计算机网络是利用通信线路和通信设备将不同地理位置上的、具有独立功能的多个计算机系统连接起来，按照网络协议进行数据通信，并实现资源共享的计算机系统的集合。
计算机网络的定义:

## Slide 4: 计算机网络的功能：
<number>
数据交换与通信
资源共享
提高系统的可靠性和可用性
分布处理和负载均衡
提高系统性能价格比，易于扩充，便于维护

## Slide 5
<number>
计算机网络的发展:
1、以数据通讯为主的第一代计算机网络:
以单个计算机为中心、面向终端设备
的网络结构，严格来讲是一种联机系统,
只是计算机网络的雏形，一般称之为第
一代计算机网络。
2、以资源共享为主的第二代计算机网络:
美国国防部高级研究计划局1968年主持研制，ARPA网的建成标志着计算机网络的发展进入了第二代，它也是Internet的前身。
计算机网络的发展:

## Slide 6
<number>
3、体系结构标准化的第三代计算机网络:
国际标准化组织（ISO）1977年设立了一个分委员会专门研究网络通信的体系结构，1983年，提出的开放系统互连参考模型（OSI-RM）各层的协议被批准为国际标准，从此计算机网络的发展走上了标准化的道路。
4、以Internet为核心的第四代计算机网络:
进入20世纪90年代，Internet的建立将分散在世界各地的计算机和各种网络连接起来，发展特点呈现为：高速互连、智能与更广泛的应用。
计算机网络的发展:

## Slide 7
<number>
计算机网络的应用:
计算机网络的应用:
方便的信息检索
现代化的通信方式
办公自动化
电子商务与电子政务
企业的信息化
远程教育与E-learning
丰富的娱乐和消遣
军事指挥自动化

## Slide 8
<number>
按地理范围分:局域网.广域网.城域网.
局域网（LAN）：一般用微机通过高速通信线路连接，覆盖范围从几百米到几公里，通常用于覆盖一个房间、一层楼或一座建筑物。传输速率高，可靠性好，适用各种传输介质，建设成本低。
城域网（MAN）：是在一座城市范围内建立的计算机通信网，通常使用与局域网相似的技术，但对媒介访问控制在实现方法上有所不同，它一般可将同一城市内不同地点的主机、数据库以及LAN等互相连接起来。
计算机网络的分类:

## Slide 9
<number>
广域网（WAN）：用于连接不同城市之间的LAN或MAN，其通信子网主要采用分组交换技术，常常借用传统的公共传输网，传输相对较慢，误码率较高。广域网可以覆盖一个地区或国家。
计算机网络的分类:

## Slide 10
<number>
计算机网络的分类:
按网络的传输技术来分类 :点到点式、广播式.
点到点式网络：点到点传播指网络中每两台主机、两台节点交换机之间或主机与节点交换机之间都通过一条物理线路连接。
广播式网络：广播式网络中的计算机或设备使用一条共享的通信介质进行数据传播，当一台计算机利用共享通信发送报文分组时，所有计算机都会“听到”这个分组，由于发送的分组中带有目的地址与源地址，接收到该分组的计算机检查目的地址是否与本节点地址相同，如果相同则接受，如果不同，则放弃。

## Slide 11
<number>
总线结构
优点：拓扑简单，易实现，易维护，易扩充。
缺点：故障检测比较困难。
计算机网络的拓扑结构:

## Slide 12
<number>
环型结构
优点：结构简单，传输延时确定，抗故障性能好。
缺点：每个节点与连接节点的通信线路是全网可靠性的瓶颈；维护复杂。
计算机网络的拓扑结构:

## Slide 13
<number>
星型结构
优点：故障检测比较容易，易于实现，便于管理；
缺点：中心节点是全网可靠性的瓶颈，需增加硬件资金的投入。
计算机网络的拓扑结构:

## Slide 14
<number>
树型结构
优点：树型拓扑易于扩展，故障容易隔离，便于网络的分布式管理。
缺点：对根结点依赖性太大。
计算机网络的拓扑结构:

## Slide 15
<number>
网状结构
优点：可靠性高、可以选择最佳路径、可以改善流量分配。
缺点：结构复杂，不易管理和维护、路径选择比较复杂。
计算机网络的拓扑结构:

## Slide 16
<number>
概念:
在计算机网络中，要做到有条不紊地交换数据，就必须遵循一些事先约定好的规则、标准，这些规则、标准的集合就被称为协议。网络协议主要由以下三个要素组成：
1）语法:即用户数据与控制信息的结构或格式。
2）语义:即需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出的响应。
3）时序:是对事件实现顺序的详细说明。
计算机网络协议:

## Slide 17
<number>
网络协议体系结构:
网络体系结构是从体系结构的角度来研究计算机网络体系，其核心是网络系统的逻辑结构和功能分配定义，即描述实现不同计算机系统之间互连和通信的方法以及结构，是层和协议的集合。通常采用结构化设计方法，将计算机网络系统划分成若干功能模块，形成层次分明的网络体系结构。

## Slide 18
<number>
  物理层：提供机械、电气功能和构成特性。
  数据链路层：实现数据的无差错传送。
  网络层：处理网络间路由选择，确保数据及时传送。
  传输层：提供建立、维护和取消传输连接功能，负责可靠地传输数据。
  会话层：允许在不同机器上的用户建立会话关系。
  表示层：提供格式化的数据表示和转换服务。
  应用层：提供网络与用户应用软件之间的接口服务。
各层实现的功能:

## Slide 19
<number>
计算机局域网:
局域网：产生于20世纪70年代，是在小型机与微型机上大量推广使用之后逐步发展起来的一种使用范围最广泛的网络。LAN一般用于短距离的计算机之间的数据、信息的传递，属于一个部门或一个单位组建的小范围网络，其成本底、应用广、组网方便、使用灵活，深受用户欢迎，是目前计算机网络发展中最活跃的分支。

## Slide 20
<number>
影响局域网的关键技术：
传输媒体
拓扑结构
媒体访问控制
局域网的运行模式
对等模式
客户机/服务器模式(C/S)
浏览器/服务器模式(B/S)
计算机局域网:

## Slide 21
<number>
计算机局域网的组成:
网络服务器：
网络服务器（Server）是局域网的核心，一般是由一台高档的微机或专用服务器来担任。局域网中至少应有一台服器，也可配置多台服务器。按服务器在不同的体系结构中的应用可分为文件服务器、应用程序服务器、通信服务器等。局域网建设中如何配置、选择网络服务器是很关键的问题。

## Slide 22
<number>
工作站：
工作站（Work Station）是连接
到网上的一台个人计算机（PC），
每个工作站仍保持个人计算机原有
功能，它既能作为独立的个人计算
机使用，同时也能通过网卡上网作
为网上的用户工作站，来访问服务
器，共享网络资源。在客户/服务器
体系中工作站作为客户（Client）出
现在网络中。

## Slide 23
<number>
网络的传输介质：
连接网络首先要用的东西就是传输介质，它是所有网络的最小要求。常见的传输介质有四种基本类型：双绞线、同轴电缆、光纤和无线介质。每种类型都满足了一定的网络需要，都解决了一定的网络问题。

## Slide 24
<number>
网卡:
网卡为了将服务器、工作站等设备连到网络中，需要在这些设备与通信介质之间用网络接口器件进行物理连接。局域网中由一块网络接口卡来完成这一功能。
网卡插在计算机总线扩展槽内。根据总线形式不同，有PCI、ISA两种，笔记本电脑使用PCMCIA接口的网卡，现在还出现了使用USB接口的网卡。
局域网互联设备：

## Slide 25
<number>
集线器 ：
最简单的局域网互联设备是集线器。集线器（Hub）又称为集中器，是工作在OSI模型中的物理层设备。集线器是将局域网中节点的线缆集中在一起的设备，主要作为网络连接的中心点，通常连网的节点通过非屏蔽双绞线与集线器连接 。
网络通信设备：

## Slide 26
<number>
调制解调器（Modem）：
Modem（俗称“猫”）的中文名称为调制解
调器,是将数字信号与模拟信号互相转换的设备。
Modem把将要发送的数字信号转换成在传输线
路上使用的模拟信号的过程称为“调制”，把从电话线上接收到的模拟信号转换为计算机能够使用的数字信号的过程称为“解调”。Modem就是不断地在调制和解调之间进行换使用户的计算机通过普通电话线也能连接到网络。 Modem有两种类型，分别是内置式Modem和
外置式Modem 。
网络软件 ：
网络通信设备：

## Slide 27
<number>
计算机网络互连技术：
中继器 ：
中继器的作用是为了放大电信号，提供电流以驱动长距离电缆，增加信号的有效传输距离。
交换机：
交换机是目前构建网络的非常重要的设备，是一个多端口的设备，实现端口先存储、后定向转发功能的数据转发设备。

## Slide 28
<number>
路由器 ：
路由器属于网间连接设备，它能够在复杂的网络环境中完成数据包的传送工作，数据包按照一条最优的路径发送至目的网络。
网关（Gateway）：
路由器和网关:

## Slide 29: 局域网的组建：
<number>
介绍如何组建一个以太网的过程
准备工作及硬件安装
协议安装和设置
工作组设置

## Slide 30
<number>
  思考题:
  （1）.计算机网络的有哪几种功能？
  （2）.计算机网络有哪几种拓朴结构及其特点？
  （3）.常用的网络传输介质有那些？
小结与作业:
小结:
本次课我们学习了计算机网络的一些基础知识（包括：计算机网络定义，拓扑结构，种类、局域网的组成及互连技术），大家重点掌握计算机网络的拓扑结构，局域网的组成及互连技术，了解各种互连设备。

## Slide 31
<number>
再见！
Notes: <number>