## Slide 1: 第六章、网络基础
<number>
§6.3、Internet概述 ：
    Internet的发展。
    Internet的体系结构。
    IP地址与域名。
    Internet的接入。
§6.4、Internet的应用：
    WWW服务。
    电子邮件。
    Internet的其他应用

## Slide 2
<number>
因特网基础知识:
1、Internet的起源与发展：
Internet起源于上世纪60年代末由美国国防部高级计划研究局组建的ARPANET，采用TCP/IP为基础协议。
2、Internet在中国的发展：
早在1986年，中国的有关学术部门就开始努力将Internet引入中国，但是最早建成的学术网络只是和Internet作电子邮件交换，并不能算真正的Internet的一部分。

## Slide 3: 3.2、TCP/IP的体系结构:
<number>
TCP／IP协议是当今计算机网络中应用最广泛、最成熟的网络，已成为事实上的工业标准。它是支持网际各异构网络和异种机之间互连通信的一种公共网络协议。

## Slide 4: 3.2、TCP/IP的体系结构:
<number>
1. TCP/IP协议层次：
基于TCP／IP协议的网络体系结构与OSI／RM相比，结构更简单。TCP／IP协议分为4层，即网络接口层、网络层、传输层和应用层。
TCP和IP两个主要协议分别属于传输层和网络层，在Internet中起着重要的作用。

## Slide 5: 3.2、TCP/IP的体系结构:
<number>
网络接口层与OSI模型的数据链路层及物理层对应，网络层与OSI模型的网络层对应，传输层与OSI模型的传输层对应，应用层与OSI模型的会话层、表示层和应用层对应。

## Slide 6: 3.2、TCP/IP的体系结构:
<number>
OSI参考模型 TCP/IP参考模型
应用层
应用层
表示层
会话层
传输层
传输层
网络层
网络层
数据链路层
网络接口层
物理层
TCP/IP参考模型与OSI参考模型

## Slide 7: 3.2、TCP/IP的体系结构:
<number>
2. 各层次功能及主要协议
网络接口层：实际上该层本身并未定义自己的协议，而是将其他通信网的数据链路层和物理层协议应用在TCP／IP的主机-网络层上，如以太网、令牌环网、X.25网、FDDI网协议等。

## Slide 8: 3.2、TCP/IP的体系结构:
<number>
网络层：其作用是负责将源主机的报文分组发送到目的主机，源主机和目的主机可以在一个网上，也可以在不同的网上。
网络层是网络互连的基础，提供无连接的数据报分组交换服务。

## Slide 9: 3.2、TCP/IP的体系结构:
<number>
网络层的主要功能：
  接受传输层的发送请求，将分组装入IP数据报，选择路径并发送IP数据报；
  接收来自网上的数据报，检查目的地址。据此确定目的站。目的站接收信息后去掉报头，将分组交上层处理;处理互连网络的路径选择、流量控制和阻塞问题。
网络层除IP协议外，还包括互连网控制报文协议ICMP、正向
地址解析协议ARP和反向地址解析协议RARP。

## Slide 10
<number>
传输层：主要功能是提供两台主机之间端--端数据传输，即在源主机和目的主机的对等实体之间建立端--端连接。
传输层提供可靠的传输服务，确保数据按序到达。
3.2、TCP/IP的体系结构:

## Slide 11
<number>
传输层主要有两个协议：传输控制协议TCP和用户数据UDP协议，两者有不同的传输控制机制。
TCP提供可靠的、面向连接的数据传输服务，而UDP提供不可靠的、面向无连接的数据传输服务。
3.2、TCP/IP的体系结构:

## Slide 12
<number>
应用层：主要功能是使应用程序、应用进程与协议相互配合，发送或接收数据。
该层常用应用协议有：文件传输协议FTP、远程登录协议Telnet、简单邮件传输协议SMTP、域名服务DNS、超文本传输协议HTTP、网络文件系统NFS和路由信息协议RIP等。
3.2、TCP/IP的体系结构:

## Slide 13
<number>
3. OSI/RM与TCP/IP/RM的比较
OSI/RM和TCP/IP两者之间有着共同之处，都采用了层次结构模型，在某些层次上有着相似的功能。
OSI参考模型是国际标准化组织ISO制定的一个国际标准，但它并没有成为事实上的国际标准，而TCP/IP不是国际标准，却成为了事实上的工业标准。
3.2、TCP/IP的体系结构:

## Slide 14
<number>
正是OSI/RM的大而全和层次划分的复杂性，才使得人们只要了解和掌握了OSI/ RM，就能对网络体系结构的概念、结构、功能以及层间关系有一个明确的概念。而且OSI/RM的层次划分及功能也可很方便地套用到其他网络体系结构的层次分析上。
3.2、TCP/IP的体系结构:

## Slide 15
<number>
TCP/IP、LAN/RM都可通过对照OSI的层次划分和功能，得以清晰解释。由于计算机网络是一个不断发展的技术，网络体系结构又是一个发展中的概念，OSI/RM对计算机网络的发展，尤其是对网络体系结构的发展有着很高的指导意义和学术价值。
3.2、TCP/IP的体系结构:

## Slide 16
<number>
因此，可将OSI参考模型作为网络理论的研究基础和计算机网络教学的理论模型，对于计算机网络的教学是十分有益的。
而TCP/IP简单，实用，被绝大多数厂商支持和用户使用。
3.2、TCP/IP的体系结构:

## Slide 17
<number>
概念：Internet是由不同物理网络互连而成，不同网络和计算机之间实现相互通信必须有相应的地址标识，这个地址标识称为IP地址。
IP地址提供统一的地址格式，即由32个二进制位（bit）组成。由于二进制使用起来不方便，一般使用“点分十进制”的方式表示。
192.168.14.90
11000000.
10101000 .
00001110 .
01011010
二进制表示法
点分十进制表示法
ip地址：

## Slide 18
<number>
  IP地址由32bit构成，每8bit一组，共占用4个字节
  IP地址由两部分组成，网络位和主机位
  与日常生活中的电话号码类似（区号+电话号码）
10101100
00010000
01111010
11001100
172
16
122
204
网络位
主机位
ip地址的结构：

## Slide 19: ip地址的分类：
<number>

## Slide 20: 域名地址：
<number>
—域名地址分层次，各层之间有圆点“· ”隔开，
—格式为：主机名.单位名.类型名.国家代码（或网络名）
—最高域名：域名中最后一个，代表主机所在的国际或地区，例如：cn（中国）、hk（香港）、jp（日本）、tw（台湾）、uk（英国）。
—二级域名：表示主机单位类型，如：edu（教育）、com（商业）、gov（政府）、org（非盈利组织）
例如：清华大学的电子邮件服务器
email.tsinghua.edu.cn
主机名 清华大学域名 教育机构域名 中国域名

## Slide 21
<number>
窄带接入方式
Modem拨号连接方式
ISDN
宽带接入方式
ADSL接入技术
Cable Modem接入
卫星接入
以太网接入方式
因特网的接入方式 ：
ADSL接入示例：

## Slide 22
<number>
WWW服务：
（1）. WWW浏览器 。
（2）. Internet Explore浏览器的启动和窗口结构 。
浏览器是访问WWW的必备工具，它用于定位和访问Web信息 。
－Microsoft Internet Explorer（简称IE）6.0中文版是目前较流行的Web浏览器之一。
（3）. 使用IE浏览器浏览网页 。
（4）. 使用IE的收藏夹 。
（5）. 利用IE查看历史记录 。
（6）. 用IE保存Web信息。
（7）. IE浏览器的设置。

## Slide 23: IE浏览器窗口界面:
<number>

## Slide 24
<number>
电子邮件Ｅ－Ｍail:

## Slide 25
<number>
它的一般形式为: 用户名@服务器地址
这里：“用户名”表示电子邮件账户的用户名称，它由邮件服务器的管理员（根据用户要求）设置；“服务器地址”表示邮件服务器地址，可以为服务器的IP地址或域名。“用户名”与“服务器地址”之间以“@”符号分隔。
E-mail地址可以有以下几种具体形式：
① 用户名@服务器域名 例如：public@hainnu.edu.cn
② 户名@服务器IP地址 例如：public@210.37.6.160
Ｅ－Ｍail地址格式 :

## Slide 26: 因特网应用:
<number>
1、因特网信息搜索的方法:
（1）.搜索引擎的分类
（2）.常用搜索引擎
2、因特网的其它应用:
（1）.公告板系统BBS
（2）. 网络新闻组Netnews
（3）. 文件传输FTP
（4）. 远程登录Telnet
（5）. IP电话

## Slide 27: 因特网之应用——虚拟城市:
<number>

## Slide 28
<number>
  思考题:
  （1）.ip地址有什么作用？
  （2）.ip是如何分类的，子网划分是什么？
  （3）.结合自已谈谈因特网都有哪些应用？
小结与作业:
小结:
本次课我们学习了因特网的基础知识：概述、TCP/IP协议和IP地址、接入方式以及应用。大家要了解因特网的基础知识，重点掌握TCP/IP协议和IP地址相关知识，了解一些因特网的应用领域。

## Slide 29
<number>
再见！
Notes: <number>